Załącznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

Opracowanie kompleksowe służące do przygotowania danych wyjściowych do prac związanych z utworzeniem lub przekształceniem baz danych BDOT500, GESUT i EGiB dla całego Powiatu Świeckiego; w tym:

1. Inwentaryzacja, projekt uzupełnienia wraz z jego realizacją oraz aktualizacja BDSOG dla poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej,

2. Inwentaryzacja, pomiar w celu podniesienia dokładności oraz ponowne przeliczenie wszystkich osnów pomiarowych wraz z utworzeniem bazy danych osnów pomiarowych,

3. Przeniesienie danych wektorowej mapy zasadniczej do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB.

Świecie dnia 31 marca 2016 r.

Spis treści Warunków Technicznych:

1.	Wykaz skrótów stosowanych w niniejszych Warunkach Technicznych.	3

2.	Dane formalno-prawne.	4

3.	Przepisy prawne.	5

4.	Cel i przedmiot opracowania.	6

5.	Charakterystyka ogólna.	7

6.	Opis stanu dokumentów PZGiK obszaru opracowania.	8

7.	Opis prac dotyczących szczegółowej osnowy poziomej.	8

8.	Opis prac dotyczących poziomej osnowy pomiarowej - RPDŹ.	13

9.	Opis prac dotyczących poziomej osnowy pomiarowej - podniesienie dokładności.	19

10.	Przeniesienie obiektów WMZ do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB.	21

11.	Uzupełnienie atrybutów obiektów w docelowych modelach pojęciowych.	23

12.	Skład operatu technicznego oraz inne dane cyfrowe.	24

13.	Zasady wprowadzenia wynikowych danych do BDST.	25

Spis załączników do Warunków Technicznych:

Załącznik nr 1: Wykaz osnów pomiarowych dla obszaru opracowania.

Załącznik nr 2: Słownik wzorców nazw dokumentów cyfrowych dla operatów osnów.

Załącznik nr 3: Dane statystyczne ewidencji gruntów i budynków obszaru opracowania wraz z zakresem prac dla każdego obrębu.

# Wykaz skrótów stosowanych w niniejszych Warunkach Technicznych.

| BDOT500 | - | baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| --- | --- | --- |
| BDSOG | - | baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| BDGOP | - | baza danych geodezyjnych osnów pomiarowych stanowiąca co do modelu pojęciowego rozszerzenie BDSOG o punkty osnów pomiarowych |
| BDST | - | baza danych systemu teleinformatycznego funkcjonującego u Zamawiającego, służąca do zarządzania PZGiK w Powiecie Świeckim |
| EGiB | - | ewidencja gruntów i budynków określona w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| GESUT | - | baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| PGiK | - | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) |
| PL-2000 | - | układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) |
| PODGiK | - | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu |
| PZGiK | - | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny |
| RPDŹ | - | Rejestr przestrzenny dokumentów źródłowych w BDST, na który składają się: rejestr operatów technicznych, rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, rejestr dokumentów składowych operatu, rejestr dokumentów cyfrowych i inne powiązane rejestry słownikowe |
| układ „1965” | - | Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony do stosowania w 1968 r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia 2009 r. |
| WMZ | - | wektorowa mapa zasadnicza funkcjonująca w BDST |
| WT | - | niniejsze Warunki Techniczne |
| Wykonawca | - | podmiot realizujący prace geodezyjne objęte WT |
| Zamawiający | - | Powiat Świecki |

# Dane formalno-prawne.

## Zamawiający: Powiat Świecki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie.

## Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Technicznymi. Stanowią one bowiem podstawę opracowania oferty, a po udzieleniu zamówienia, realizacji przedmiotu umowy. Zmiana Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.

## Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów do kontroli na każdym etapie realizacji prac oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego jak i Podmiotu Monitorująco-Kontrolującego jeżeli taki zostanie powołany.

## W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac, wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym.

## Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustanowienia niezależnego inspektora, inspektoratu lub podmiotu monitorująco-kontrolującego, który działając z ramienia Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad pracami oraz będzie dokonywał kontroli opracowania. O fakcie powołania takiego podmiotu Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie drogą pisemną.

## Oprogramowanie, w jakim Zamawiający prowadzi BDST to EWID2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 8.6. System ten jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer, opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Więcej informacji na temat systemu oraz jego możliwości technicznych można uzyskać na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakow.pl. W czasie trwania zamówienia wersja systemu może ulec zmianie, w szczególności może zostać zaktualizowana w ramach posiadanej wersji lub podniesiona do wersji nowszych (kolejnych). W trakcie prac planowana jest aktualizacja systemu do wersji co najmniej 9.0.

## Dla obszaru opracowania istnieją materiały źródłowe w postaci operatów pomiarowych z pomiarów osnów jakie Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu wykorzystania do opracowania przedmiotowych baz danych. Przeniesieniu do kopii cyfrowych, a w szczególności umieszczeniu w BDST, podlegają wszystkie przekazane dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania stanu jak i formy przekazanych do opracowania materiałów do postaci nie gorszej niż w momencie przekazania. Dotyczy to także kolejności stron poszczególnych dokumentów w operacie, a także ich układu (orientacji). Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów służących wykonaniu przedmiotu zamówienia w uzgodnionych terminach.

## W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały 
z wojewódzkiej lub centralnej części PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie przekaże je nieodpłatnie Wykonawcy.

## Zamawiający zabrania jakiejkolwiek trwałej zmiany, rozcinania, rozdzielania czy wykonywania innych czynności wpływających na formę i stan przekazanych do opracowania materiałów zasobu pod groźbą odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu zniszczenia lub naruszenia dokumentów stanowiących zasób geodezyjny. Wyjątek stanowią dokumenty, których nie da się przenieść do kopii cyfrowej bez np.: rozszycia dokumentu w postaci księgi, ze względu na niedostępność dla urządzenia skanującego istotnej treści znajdującej się na wewnętrznych stronach księgi. Wówczas, w porozumieniu z Zamawiającym, dopuszcza się ostrożne rozszycie takiego dokumentu (księgi) bez naruszenia treści jej stron w celu zeskanowania niedostępnej treści. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu sprzed rozszycia przy użyciu profesjonalnych czynności introligatorskich. Szacuje się, że dokumenty zszyte lub w inny sposób scalone, których nie będzie można zeskanować za pomocą urządzenia skanującego metodą szczelinową, będą stanowić co najmniej 50% wszystkich dokumentów.

## Prace służące uzupełnieniu BDST należy wykonać stosując funkcje do modyfikacji jednostkowych dostępne w interfejsie programowym TurboEWID zarządzającym bazą danych. Poszczególne sposoby modyfikacji danych zależą od rodzaju danych a za czym od dedykowanych mechanizmów ich modyfikacji. Aby uzyskać dostęp do BDST Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób, dla których zostaną wystawione pisemne upoważnienia do dostępu i dla których zostaną utworzone dedykowane konta. Dla działań związanych z przeniesieniem WMZ do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB można wykorzystać formaty wymiany danych, takie jak KCD lub GML.

## Wszelkie materiały cyfrowe należy przekazywać do kontroli na odpowiednio opisanych nośnikach optycznych. Wszelkie materiały cyfrowe Wykonawca jest zobowiązany osadzić w BDST a także niezależnie przekazać w postaci reprezentacji plikowej zorganizowanej, uporządkowanej, udokumentowanej i uzupełnionej za pomocą kopii cyfrowych dokumentów zasobu i specjalnych plików stowarzyszonych; na zewnętrznym dysku twardym, którego parametry zostaną podane. Reprezentacja plikowa nie może być zrzutem z bazy danych ponieważ musi ona zostać skontrolowana w celu dopuszczenia do zasilenia bazy danych. Reprezentację plikową należy przekazać dla wszystkich otrzymanych do opracowania dokumentów w jednej lub wielu transzach. Reprezentacja plikowa jest jednocześnie kopią zapasową danych oraz służy do udokumentowania wykonanych prac. Reprezentację plikową należy przekazać przed rozpoczęciem prac na BDST dla danego obszaru. Minimalny zakres ilościowy (obszarowy, np.: obręb, kilka obrębów, jednostka ewidencyjna; lub tematyczny, np.: jedynie dane dotyczące osnowy szczegółowej) reprezentacji plikowej, który musi być przekazany w ramach jednej transzy danych celem kontroli zostanie uzgodniony w toku prac z Zamawiającym.

# Przepisy prawne.

## Podstawowe przepisy prawne:

### Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.520).

### Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 04.03.2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 76.poz. 489 ze zmianami).

### Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

### Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 542.) zwane dalej rozporządzeniem o ewidencji.

### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r., poz. 924).

### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r.,poz.1183) zwane dalej rozporządzeniem o zasobie.

### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572) zwane dalej rozporządzeniem o standardach.

### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 1999r. Nr 45 poz. 454 z późn. zm.).

### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. Poz. 352).

### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22.12.2011r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 299, poz. 1772).

### Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z 2010r. Nr 242 poz. 1622).

### Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r. Poz. 1247).

## W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować poniższe wytyczne techniczne i specyfikacje:

### G-5 Ewidencja gruntów i budynków;

### G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych;

### G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

### www.skylinesoft.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.5.1/APIReferenceGuide/Well_Known_Text_and_Well_Known_Binary_WKT_and_WKB.htm) - specyfikacja formatu WKT;

### www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en - specyfikacja formatu PDF/A-3.

## Uwaga: Przy realizacji zamówienia wiążące będą dla Wykonawcy również te przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż 60 dni przed upływem umownego terminu jego realizacji.

# Cel i przedmiot opracowania.

## W najbliższej przyszłości Zamawiający planuje sukcesywne tworzenie i przekształcanie baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, aby dla całego powiatu utworzyć zbiory danych spełniające wymagania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawnych. Na podstawie dotychczas wykonanych działań oszacowano, że znaczna część materiałów źródłowych będących podstawą do utworzenia ww. zbiorów danych oparta jest na osnowach geodezyjnych szczegółowych i pomiarowych, przy czym dokładność tych osnów często nie jest wystarczająca aby spełnić wymagania w tym zakresie oraz często osnowy pomiarowe wymagają dodatkowych pomiarów wzmacniających aby możliwe było wyliczenie współrzędnych punktów wraz z wyrównaniem oraz uzyskaniem wymaganej charakterystyki dokładnościowej. Celem niniejszego opracowania jest takie przygotowanie baz danych i technicznej dokumentacji geodezyjnej dotyczącej osnów, zgromadzonych w PZGiK w PODGiK w Świeciu, aby planowane w przyszłości prace, w których należało będzie wykorzystać materiały źródłowe, można było wykonać z maksymalną możliwą dokładnością a także w oparciu o możliwie największą liczbę materiałów pomiarowych. Dla BDST całego zasobu należy dodatkowo wykonać przeniesienie dotychczas nie przeniesionych obiektów mapy zasadniczej do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB wraz z kompleksowym uzupełnieniem atrybutów oraz iteracyjną weryfikacją wynikowych zbiorów danych GML.

## Powyższe cele należy osiągnąć w drodze następujących działań:

### Analiza dokumentów zasobu szczegółowej osnowy poziomej wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji terenowej oraz wykonaniem pomiarów kontrolnych punktów osnowy.

### Projekt uzupełnienia szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z jego realizacją i dokumentacją prac.

### Aktualizacja BDSOG w BDST w oparciu o uzyskane wyniki.

### Przeniesienie dokumentów zasobu dla pomiarowych osnów poziomych do kopii cyfrowych wraz z utworzeniem RPDŹ tych materiałów w BDST.

### Analiza dokumentów zasobu dla pomiarowych osnów poziomych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków Technicznych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji terenowej oraz wykonaniem pomiarów wzmacniających odnalezionych punktów osnowy.

### Utworzenie roboczej BDGOP na podstawie przeprowadzonych analiz i inwentaryzacji terenowych.

### Ponowne przeliczenie wraz z wyrównaniem punktów wszystkich osnów pomiarowych stosując materiały zasobu oraz wyniki inwentaryzacji i pomiarów terenowych wraz z aktualizacją roboczej BDGOP i jej implementacją w BDST.

### Przeniesienie obiektów WMZ do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB wraz z uzupełnieniem atrybutów oraz weryfikacją wynikowych zbiorów danych GML za pomocą walidatorów schematu dla całego powiatu świeckiego.

# Charakterystyka ogólna.

## W zakresie prac związanych z poziomą osnową szczegółową opracowaniem objęty jest obszar całego Powiatu Świeckiego z wyłączeniem obrębów Gminy Świecie nie należących do jednostki ewidencyjnej Miasto Świecie. W zakresie prac związanych z poziomą osnową pomiarową związanych z inwentaryzacją i podniesieniem dokładności osnów pomiarowych, opracowaniem objęty jest obszar całego Powiatu Świeckiego z wyłączeniem jednostek ewidencyjnych Świecie, Miasto Świecie oraz Miasto Nowe. W zakresie prac związanych z utworzeniem RPDŹ dla dokumentów wchodzących w skład operatów poziomej osnowy pomiarowej oraz związanych z przeniesieniem obiektów mapy zasadniczej do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB, opracowaniem objęty jest obszar całego Powiatu Świeckiego bez żadnych wyłączeń. Szczegółowy zakres opracowania w rozbiciu na obręby opisano w załączniku nr 3 do WT.

## Obowiązujący układ współrzędnych płaskich dla opracowania: 2000 strefa 6.

## Obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych dla opracowania: Kronsztad '86.

# Opis stanu dokumentów PZGiK obszaru opracowania.

## Osnowa pozioma szczegółowa na obszarze powiatu obejmuje 3972 punktów i jest zgromadzona w BDSOG zarządzanej w BDST. Na terenie Gminy Świecie znajduje się około 800 punktów osnowy szczegółowej 3 klasy, które są wyłączone z opracowania. Poniżej umieszczono tabelę obrazującą stan osnów w BDST na dzień 11.04.2016 r.

Tabela 1 - Stan BDST w zakresie osnów.

| Lp | Nazwa osnowy | Klasa osnowy wg. BDST | Liczba pkt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osnowa sytuacyjna | Pozioma Is klasy | 153 |  |
| 2 | Osnowa podstawowa bazowa pozioma klasa 2 | Pozioma 2 klasy | 48 |  |
| 3 | Osnowa Realizacyjna - A1 | XYH III klasy | 116 | Autostrada cz. II |
| 4 | Osnowa Realizacyjna - S5 | XYH III klasy | 55 | droga krajowa S-5 Świecie-Bydgoszcz |
| 5 | Osnowa szczegółowa pozioma klasa 3 | Pozioma 3 klasy | 3972 |  |
| 6 | Osnowa pomiarowa pozioma klasa 4 | Pozioma 4 klasy | 2616 |  |
| 7 | Osnowa Pozioma Sytuacyjna | Inna (pozioma) | 1241 | punkty 2000 |
| Razem |  | 8201 | - |

## Osnowa pozioma pomiarowa na obszarze powiatu obejmuje około 8892 punkty. Stan zasobu wraz z wyszczególnieniem operatów założenia osnów pomiarowych opisano w załączniku nr 1 do WT. Niewielka część informacji o osnowach pomiarowych jest umieszczona w BDST. Dane te wymagają weryfikacji lub wymiany.

# Opis prac dotyczących szczegółowej osnowy poziomej.

## Do przeprowadzenia inwentaryzacji terenowej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej zostanie przekazana Wykonawcy BDSOG w postaci elektronicznej w tym opisy topograficzne i wykazy punktów w układach 1965 i 2000. Otrzymując dane pochodzące z BDST, Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu daty w Dzienniku Robót, na jaką Ośrodek przekazał dane. Wykonawca musi pozostawać w stałym kontakcie z PODGiK w celu pozyskiwania bieżącej informacji na temat analogicznych opracowań na obszarze opracowania, jako że proces odnawiania jak i wykorzystania istniejących osnów szczegółowych w związku z procesem inwestycyjnym trwa nieprzerwanie.

## Przegląd i inwentaryzację punktów szczegółowej i podstawowej osnowy poziomej należy przeprowadzić stosując następujące zasady:

### Przegląd wykonać dla wszystkich punktów osnowy.

### Przegląd wykonać zgodnie z §12 do §19 wytycznych technicznych G-1.6.

### Po odnalezieniu znaku naziemnego sprawdzić rodzaj znaku, jego stan i umieszczone na opisie topograficznym miary od znaku do szczegółów sytuacyjnych. W przypadku gdy znak stanowi trwały element budowli (np. wieża kościoła), zasięgnąć informacji czy znak nie uległ naruszeniu (ewentualna przebudowa lub remont). W trakcie przeglądu odszukaniu i identyfikacji podlegać będą, oprócz punktu głównego (centra), także punkty kierunkowe, punkty przeniesienia współrzędnych i ekscentry naziemne - jeżeli takie istnieją.

### Wykonać prace zabezpieczające i porządkowe, w tym: oczyszczenie podłoża wokół znaku (usunąć murawę bezpośrednio przy znaku), wycięcie krzaków w bezpośrednim sąsiedztwie znaku, oznaczenie słupa punktu oraz miejsca posadowienia punktu np.: widoczny znak na drzewie, asfalcie, chodniku itp.; niezmywalną farbą, w jaskrawym kolorze.

### Sprawdzić wizury oraz sprawdzić możliwości dokonywania obserwacji GNSS. W tabeli inwentaryzacyjnej, dla każdego punktu, należy podać informację o możliwości dokonywania obserwacji GNSS.

### Punkty inwentaryzowane klasyfikować jako: dobry, uszkodzony, nieodnaleziony, zniszczony, do odnowienia.

### Punkt zostanie sklasyfikowany za „nieodnaleziony", jeżeli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego ustalenia miejsca położenia punktu, punkt nie posiada danych do odszukania instrumentalnego, a także nie napotkano śladów wskazujących wyraźnie na zniszczenie znaku.

### Punkt zostanie sklasyfikowany za „zniszczony" jeżeli opis topograficzny, sytuacja terenowa i kontrolne wyznaczenie ze współrzędnych pozwalają na ustalenie położenia punktu z dokładnością do 0,25 m a punktu nie odnaleziono, pomimo zbadania ziemi za pomocą szpili, a w miejscach gdzie to jest możliwe (tereny nie pokryte chodnikami, asfaltem lub inną trwałą nawierzchnią) a także uzasadnione (tereny gdzie nie przebudowano gruntownie nawierzchni) nie odnaleziono podcentra, pomimo wykopania otworu o kubaturze zbliżonej do sześcianu i wymiarach około 1 m3 lub jeżeli w miejscu osadzenia znaku wykonano roboty inżynieryjno - budowlane (np. budynek, wał ochronny, drogę o utwardzonej nawierzchni, chodnik) i nie ma możliwości lub jest niecelowe jego wznowienie.

### Punkt zostanie sklasyfikowany jako "do odnowienia" kiedy zostanie odnalezione miejsce osadzenia repera w budynku lub budowli i jest możliwe ponowne osadzenie głowicy lub znaleziona głowica wykazuje niestabilność lub zostanie odnalezione miejsce (np.: dziura) osadzenia punktu betonowego na utwardzonej nawierzchni (chodnik, asfalt) i jest możliwe jego ponowne osadzenie bez konieczności znacznego demontażu nawierzchni lub stwierdzono pochylenie lub uszkodzenie znaku umożliwiające jego łatwą naprawę, bądź jego odtworzenie jest wskazane ze względu na znaczenie punktu.

### Po stwierdzeniu identyczności punktu dokonać oceny stanu istniejących znaków. Wyniki oględzin zaznaczyć na opisie topograficznym kolorem czerwonym.

### Wykonać dokumentację fotograficzną punktów odnalezionych, a także pomiary kontrolne techniką GNSS stosując podwójną inicjalizację odbiornika dla punktów, dla których stwierdzono możliwość pomiaru taką techniką.

### Sprawdzenie i aktualizacja opisów topograficznych, w tym sprawdzenie i ewentualna korekta danych dotyczących miejsca położenia punktu (województwo, gmina, miejscowość), sprawdzenie zgodności sytuacji terenowej z przedstawioną na opisie i ewentualne jej uzupełnienie, sprawdzenie wizur podanych na opisach i ewentualne wniesienie nowych wizur w przypadku utraty wizur dotychczas wykazanych, sprawdzenie zgodności oznaczenia znaku naziemnego ze stanem faktycznym oraz jego numeru.

### Przy okazji aktualizacji opisów topograficznych, a także przy ich wykonaniu dla nowych punktów należy wykonać szkice umożliwiające skuteczne odnalezienie punktu. Na szkicu sytuacyjnym należy pokazać położenie centra lub zespołu znaków danego punktu związanych miarami ze szczegółami terenowymi.

### Szkic sytuacyjny sporządza się z zachowaniem znaków umownych obowiązujących przy opracowaniu mapy zasadniczej. Szkic sytuacyjny sporządza się w miarę możliwości z zachowaniem przybliżonych proporcji w długościach. Na szkicu przedstawia się szczegóły terenowe istotne dla odnalezienia punktu, miary liniowe do pobliskich trwałych szczegółów terenowych podaje się z dokładnością 0,01 m, w sposób umożliwiający dwukrotne niezależne wyznaczenie jego położenia w terenie; miary terenowe do innych szczegółów terenowych oraz miary z linii pomiarowych podaje się z dokładnością odpowiednią dla danej grupy dokładności określenia szczegółu.

### Przy wylotach dróg podaje się nazwy najbliższych miejscowości, dróg wyższej klasy lub charakterystycznych elementów terenu; zaleca się wskazywanie elementów, których identyfikacja na mapie i w terenie nie nastręcza trudności. Sytuację terenową na szkicu sytuacyjnym orientuje się do północy, przy czym kierunek północny na szkicu jest równoległy do bocznej ramki formularza.

### Zamiast szkicu sytuacyjnego dopuszcza się wstawienie zdjęcia lub wycinka mapy topograficznej, o ile jednoznacznie pokazują lokalizację punktu.

### Na opisie topograficznym przedstawia się ponadto rozmieszczenie naziemnych i podziemnych elementów znaku geodezyjnego, a także inne informacje dotyczące znaków i ich położenia, takie jak: rodzaj znaku, jego numer, typ i wymiary, odległości pomiędzy znakami w zespole oraz głębokości ich osadzenia, nawiązanie kątowe poboczników oraz znaków podziemnych a także usytuowanie punktów kierunkowych i punktów ekscentrycznych.

### Dokumentacja końcowa inwentaryzacji powinna zawierać: mapy przeglądu punktów osnowy w skali 1:10 000, zaktualizowane opisy topograficzne, zestawienie tabelaryczne wyników inwentaryzacji punktów zawierające między innymi numer(y) punktu, nazwa punktu, stan punktu spośród wartości: dobry, uszkodzony, nieodnaleziony, zniszczony, do odnowienia; przydatność do pomiaru GNSS spośród wartości: tak, nie.

## Projekt techniczny uzupełnienia osnowy szczegółowej.

### Na podstawie wyników przeglądu i inwentaryzacji istniejącej osnowy, w porozumieniu z Zamawiającym, zostaną określone potrzeby w zakresie jej uzupełnienia dla całego powiatu.

### Nowe ciągi należy tak projektować by wzmacniały konstrukcję istniejącej osnowy. Nie należy adaptować w charakterze punktów osnowy 3 klasy jakichkolwiek znaków stabilizacyjnych osnowy wyższych klas, w szczególności nie należy zmieniać współrzędnych punktów dawnej II klasy. Punkty takie mogą być włączone do sieci wyłącznie zgodnie ze swoją pierwotną funkcją i przeznaczeniem. Nie należy projektować punktów w pasach jezdnych dróg czy w innych miejscach, które nie gwarantują stabilności i trwałości znaku.

### Projekt powinien uwzględniać dobór konstrukcji sieci oraz odpowiednich technik pomiarowych i sprzętu, tak aby po wyrównaniu błąd położenia punktu względem punktów nawiązania nie przekraczał 0,07 m, a błąd wysokości 0,01 m lub błąd jej pomiaru nie przekraczał wartości 4 mm/km.

### Projekt techniczny uzupełnienia zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

### Projekt uzupełnienia osnowy zostanie opracowany na mapach topograficznych w skali 1:10 000. Projekt wraz z opisem technicznym będzie zawierał: zasięg opracowania, wyniki inwentaryzacji osnowy, lokalizację poszczególnych punktów projektowanej osnowy ze wskazaniem (rozróżnieniem) metody ich pomiaru (pomiar klasyczny czy/i satelitarny), określenie rodzaju stabilizacji punktów nowych, przebieg projektowanych ciągów poligonowych i wizur, dowiązanie projektowanych ciągów poligonowych do punktów klas wyższych lub zaprojektowanych punktów wyznaczonych metodą GNSS, repery, które będą użyte do nawiązania wysokościowego sieci, omówienie technologii pomiaru osnowy oraz omówienie zasad wyrównania sieci.

### Numerację nowych punktów osnowy 3 klasy należy uzgodnić z PODGiK.

## Realizacja projektu.

### W ramach niniejszego zlecenia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji uprzednio przygotowanego projektu wraz ze stabilizacją, pomiarem oraz opracowaniem danych dla wskazanych przez Zamawiającego miejsc przy założeniu, że liczba punktów do realizacji nie przekroczy 150 sztuk, niezależnie od liczby punktów zaprojektowanych w projekcie.

## Pomiar osnowy.

### Pomiary osnów wykonuje się w odniesieniu do centra znaku geodezyjnego, przy czym centrem jest odpowiednio: dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo - fizycznie zaznaczony centr znaku podziemnego albo zasadniczego elementu znaku a dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo - fizycznie zaznaczony środek znaku.

### Pomiary satelitarne punktów należy wykonać metodą statyczną lub rapid-static. Dopuszcza się wyłącznie zastosowanie odbiorników dwuczęstotliwościowych z czasem stacjonowania na punkcie nie krótszym niż 30 minut. Dla wektorów nawiązujących sieć na punkty wyższej klasy należy zastosować czasy obserwacji stosownie wydłużone. Pomiar powinien być przeprowadzony w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej leżących na terenie objętym uzupełnieniem, z wykorzystaniem obserwacji wykonanych na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS; Minimalna liczba obserwowanych satelitów nie powinna być mniejsza niż pięć. W opracowaniu numerycznym wykorzystuje się sygnały satelitów znajdujących się powyżej 10º nad horyzontem. Przed rozpoczęciem pomiaru należy zapewnić centryczne i poziome ustawienie anteny nad wyznaczanym punktem, z dokładnością nie mniejszą niż 0,005 m. Wysokość anteny nad centrem przy pomiarach techniką GNSS należy określić z dokładnością nie mniejszą niż 0,002 m. Do nawiązania sieci GNSS należy wykorzystać punkty osnowy wyższej klasy, spełniające kryteria prawidłowego pomiaru satelitarnego, znajdujące się w rejonie lokalizacji obiektu oraz bliskim sąsiedztwie. Podczas opracowywania konstrukcji sieci GNSS zaleca się unikać wektorów o długości powyżej 10 km, natomiast preferować wektory krótsze. Nie dotyczy to wektorów nawiązania. Należy zadbać o dobrą konstrukcję geometryczną oraz bezwzględnie zachować warunek wektorów nadliczbowych w odniesieniu do każdego punktu. Do wyrównania sieci mogą być zakwalifikowane wyłącznie wektory obliczone w wyniku postprocessingu, dla których zostały rozwiązane nieoznaczoności (ambiguities), oraz które uzyskały zadowalającą ocenę dokładnościową oraz korzystne parametry konstelacji DOP. W przypadku prowadzenia pomiarów odbiornikami, które posiadają ograniczenie co do używanych identyfikatorów punktów, należy w operacie zamieścić słownik zamiany numerów roboczych na faktyczne numery punktów.

### Pomiary liniowe i kątowe należy wykonać instrumentem z rejestracją elektroniczną. Przy pomiarze kątów należy używać tarcz celowniczych oraz pionów optycznych lub laserowych. Błędy centrowania nie mogą przekraczać 0,005 m. Wskazane jest wykonywanie bocznych nawiązań dłuższych ciągów poligonowych na ewentualnie widoczne kościoły będące punktami osnowy wyższej klasy. Zaleca się również wykonywanie bocznych powiązań pomiędzy równoległymi ciągami poligonowymi, jeśli warunki terenowe umożliwiają uzyskanie wizury. W pomiarach sieci poligonowej należy wykorzystać instrumenty geodezyjne zapewniające średni błąd pomiaru kierunku mniejszy niż 20cc. Średni błąd pomiaru długości nie powinien być większy niż 0,01 m. Przy pomiarze ciągów poligonowych zalecana jest metoda trzech statywów. Pomiar kąta wykonuje się w dwóch seriach; dopuszczalna różnica pomiędzy seriami nie powinna być większa niż 30cc. Każda seria obejmuje pomiar w dwóch położeniach lunety. Pomiar długości boku wykonuje się w dwóch kierunkach; różnica pomierzonych długości z obu kierunków nie powinna być większa niż 0,015 m.

### Uzupełniane punkty osnowy poziomej 3 klasy powinny mieć wyznaczone wysokości w układzie Kronsztad ’86. Wysokości mogą być wyznaczone metodą niwelacji GNSS, lub geometrycznej. Wysokości normalne punktów pomierzonych techniką GNSS wyznacza się z różnic pomiędzy wysokościami geodezyjnymi i wielkościami odstępu geoidy niwelacyjnej od elipsoidy odniesienia. Obliczenia należy wykonywać w ramach jednego obowiązującego modelu geoidy w nawiązaniu do co najmniej pięciu punktów podstawowej osnowy wysokościowej. Przy niwelacji geometrycznej pomiar wykonuje się przy dobrej widoczności i spokojnym obrazie łat. Wymaga się aby celowe przebiegały w środowisku o jednakowym charakterze fizycznym oraz z dala od obiektów wydzielających ciepło. Celowe powinny przebiegać nad powierzchnią terenu na wysokości nie mniejszej niż 1,0 m. Odcinki niwelacyjne mierzy się dwukrotnie - w kierunku głównym i powrotnym. Liczba stanowisk niwelatora winna być parzysta, a na punktach końcowych obserwować należy tą samą łatę. Długości celowych nie mogą przekraczać 50 m, chyba że dokonuje się przejścia przez przeszkody terenowe o większej szerokości. Różnica długości celowych na stanowisku nie może być większa niż 1,0 m. Na każdym stanowisku przewyższenie należy wyznaczyć dwukrotnie. Metoda wyrównania powinna umożliwiać ocenę dokładności wyznaczenia wysokości punktu.

## Wyrównanie osnowy.

### Zanim dokona się wyrównania właściwego należy wykonać kontrolę wstępną obserwacji umożliwiającej wykrycie błędów grubych poprzez wyrównanie swobodne sieci z zastosowaniem jednego punktu stałego. Sposób ścisłego wyrównania sieci punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej zależny jest od technologii pomiaru, przy czym współrzędne punktów sieci wyznaczanej metodą kombinowaną wyrównuje się, łącząc obserwacje z różnych technik pomiaru, współrzędne punktów sieci wyznaczanej techniką GNSS oblicza się w procesie wyrównania niezależnych wektorów GNSS w układzie przestrzennym, z kolei wyrównanie sieci poziomej osnowy szczegółowej pomierzonej metodami klasycznymi wykonuje się na płaszczyźnie odwzorowania, w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych.

### Wyrównanie osnowy szczegółowej wykonuje się metodą pośredniczącą, wykorzystując zredukowane wyniki obserwacji. Współrzędne płaskie prostokątne oblicza się z wyrównanych współrzędnych geocentrycznych lub geodezyjnych zgodnie z regułami odwzorowawczymi. Do wyrównania sieci mogą być adaptowane obserwacje z dawnych pomiarów, których błąd średni nie przekracza dwukrotnej wartości błędu średniego pomiaru przewidzianego dla modernizowanej osnowy.

### W sprawozdaniu technicznym należy opisać zastosowane procedury obliczeniowe.

## Prace kameralne.

### Zaktualizowane i nowe opisy topograficzne należy przenieść do kopii cyfrowej podobnie jak inne dokumenty dotyczące osnów, przy czym dla opisów topograficznych należy pozostać przy formacie JPEG.

### Sporządzić w formie cyfrowej (plik CSV lub XLS) wykazy współrzędnych nowych punktów 3 klasy w układzie 2000, z podziałem na sekcje 1:10000 w kroju układu 1965, błędami położenia i wysokościami normalnymi.

### Dodatkowo, należy wykonać w formie tabelarycznej, zestawienia punktów adaptowanych z podaniem współrzędnych dotychczasowych, nowych i obliczonymi różnicami między tymi współrzędnymi.

### W postaci dokumentacji cyfrowej w zbiorach tekstowych należy przekazać wykazy dokonanych obserwacji, zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji, zestawienie niezależnych wektorów po przetworzeniu (wynik postprocessingu - przed ich ostatecznym wyrównaniem), poprawki do obserwacji po wyrównaniu, błędy średnie poprawek, średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu, wykazy wyrównanych współrzędnych wraz z ich dokładnościami. Wskazane jest umieszczenie plików objaśniających zawartość folderów i plików.

## Aktualizacja BDSOG w BDST.

### Na podstawie wyników inwentaryzacji, pomiarów kontrolnych oraz wyników uzupełnienia należy dokonać aktualizacji BDSOG w BDST w pełnym zakresie informacji wynikających z atrybutów tych obiektów w strukturze bazy danych jak i opisanych w stosownych przepisach. Dane i informacje należy uzupełniać kontekstowo do odpowiednich obiektów i ich atrybutów a dokumenty cyfrowe takie jak opisy topograficzne należy osadzać w bezpośredniej relacji do obiektów punktów osnów.

# Opis prac dotyczących poziomej osnowy pomiarowej - RPDŹ.

## Przeniesienie dokumentów dotyczących osnów pomiarowych do kopii cyfrowych.

### Skanowanie należy wykonać w rozdzielczości zapewniającej łatwe odczytanie dokumentu (co najmniej 300 dpi) przy zastosowaniu głębi 24 bity, kompresji typu JPEG2000 lub typu JPEG utworzonego kodekiem MozJPEG 3.0 lub JPEG XR, o stopniu kompresji 80% ± 5%. Dla dokumentów istniejących w zasobie, jeżeli by nie spełniały powyższych kryteriów co do rozdzielczości, należy dokonać ich ponownego zeskanowania.

### Wykonawca musi zwrócić uwagę na optymalizację wielkości pliku kopii cyfrowej do jego jakości aby późniejsza elektroniczna obsługa zasobu (np.: udostępnianie kopii cyfrowych dokumentów przez Internet) była sprawna, stąd nie jest z kolei dopuszczalne stosowanie zbyt dużych rozdzielczości lub zbyt małych stopni kompresji. Wszelkie w tym zakresie odstępstwa należy uzgadniać z Zamawiającym.

### Przy przenoszeniu dokumentu do kopii cyfrowej należy zachować orientację stron dokumentów tak, aby bez obracania kopii cyfrowej dokumentu można było przeczytać większość treści, oraz aby większość możliwej do odczytania treści w postaci tekstu zorientowana była poziomo. Kopie cyfrowe map należy zorientować do kierunku wskazanego przez opis mapy.

### Po zeskanowaniu, obrazy cyfrowe należy uszlachetnić, w tym usunąć zabrudzenia i plamy, w celu poprawienia ich czytelności, a także zmniejszenia objętości obrazu. Nie należy skanować pustych stron, a w szczególności należy je wyeliminować po ewentualnym zeskanowaniu.

### W przypadku, kiedy pozyskane kopie cyfrowe dokumentów zasobu, po wydruku na drukarce kolorowej o rozdzielczości drukowania nie mniejszej niż rozdzielczość skanowania, nie będą jednoznacznie czytelne (np.: nie będzie można odczytać liczb, opisów, pomimo że można je odczytać z materiału analogowego) należy, w porozumieniu z Zamawiającym, dokumenty tychże kopii poddać ponownemu skanowaniu, dopóki nie uzyska się jakości i czytelności oczekiwanej. W tym przypadku uzasadnione jest zwiększenie rozdzielczości skanowania.

## Organizacja kopii cyfrowych w pliki PDF.

### Uzyskane kopie cyfrowe (obrazy) należy organizować w pliki w formacie PDF/A-3 zgodnym z normą ISO 19005-3:2012 korzystając z przestrzeni barw sRGB. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania uzgodnionych z Zamawiającym w toku prac danych dodatkowych, ustawień, wpisów a także metadanych do otrzymanych plików PDF w zakresie: określenia kontroli dystrybucji plików opartej na hasłach lub certyfikatach w związku z nadawanymi przez system PODGiK licencjami, możliwości umieszczenia georeferencji w pliku PDF na podstawie utworzonych plików zakresów w formacie WKT, wstawienia niektórych metadanych, w tym: tytułu, autora, tematu, słów kluczowych, danych określających rodzaj dokumentacji powiązanej wynikających ze słownika z załącznika nr 2 do WT a także na podstawie plików opisowych operatów, umieszczenia warstw tekstowych takich jak pliki danych znajdujące się w BDST, co do których występują odpowiedniki w formie obrazów cyfrowych.

### Dla dokumentów złożonych z wielu stron należy zastosować wielostronicowe pliki PDF dla jednego dokumentu, np.: dziennik pomiaru kątów będzie jednym dokumentem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych parametrów maksymalnej liczby stron lub wielkości pliku wielostronicowego w trakcie zlecenia. W przypadku kiedy zajdzie konieczność zastosowania wielu plików wielostronicowych w ramach jednego dokumentu, ze względu na ilość stron lub objętość pliku, kolejnym plikom wielostronicowym należy nadać numer kolejny w nazwie. Należy koniecznie zachować kolejność stron w tego rodzaju dokumentach, to znaczy, że kolejne strony dokumentu w pliku PDF muszą odpowiadać kolejnym prawidłowo złożonym stronom dokumentu w postaci materialnej.

### Dokumenty wielostronicowe w ramach opracowań dotyczących osnowy będą występować między innymi dla: obliczeń, dzienników, wykazów, warunków technicznych i wytycznych, raportów, sprawozdań technicznych, spisów treści, zgłoszeń prac geodezyjnych, charakterystyk dokładnościowych, specyfikacji technicznych.

### Dokumenty jednostronicowe w ramach opracowań dotyczących osnowy będą występować między innymi dla: szkiców, map, opisów topograficznych, informacji o przekazaniu znaków pod ochronę.

### W przypadku, kiedy na odwrocie dokumentu jednostronicowego występuje istotna i odmienna treść, należy utworzyć niezależny dokument jednostronicowy nadając mu atrybuty stosowne do tej treści.

### Każdą stronę dokumentu cyfrowego należy opatrzyć w znak wodny zawierający numer operatu oraz identyfikator materiału zasobu. Należy dołożyć wszelkich starań, aby tenże znak wodny był zarówno widoczny na wydruku, jak i nie pokrywał w 100 % treści na tle jakiej został wybity - aby ta treść była czytelna. Rozmiar czcionki, stopień zaczernienia, sposób mieszania barw, kolor oraz format i wielkość znaków wodnych zostaną ustalone w toku prac z Zamawiającym. Znak wodny należy wstawić w postaci wektorowego obiektu tekstowego umieszczonego na dokumencie PDF, bez ingerencji w piksele obrazu. Znaki wodne umieszczone na dokumencie muszą odpowiadać odpowiednim numerom operatu oraz identyfikatorom materiału zasobu w BDST.

## Indeksacja opisowa dokumentów.

### Każdy plik PDF należy odpowiednio nazwać stosując wzorce zgodne ze słownikiem wzorców do rodzajów dokumentacji powiązanej w BDST przedstawionym w załączniku nr 2 do WT. Należy dokładnie zapoznać się ze słownikiem wzorców, aby w sposób prawidłowy i jednolity rozróżnić rodzaje dokumentów. Dokumenty stanowiące kopie z innych opracowań nazwać mianem "%dok-wyj%". Dokumenty, na których występuje treść charakterystyczna dla dwóch lub więcej wzorców, należy przyporządkować do tego wzorca, którego treść jest największa. W przypadku niejasności oraz trudności w przyporządkowaniu wzorca do dokumentu analogowego, należy konsultować się z Zamawiającym przedstawiając stosowne przykłady. Uzgodnione rozwiązania należy stosować do przypadków podobnych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na istniejące w BDST kopie cyfrowe niejednokrotnie niewłaściwie lub zbyt ogólnie nazwane, ze względu na obowiązujące różne słowniki wzorców nazw dokumentów w różnych okresach działalności PODGiK. Zakłada się, że osoby nadzorujące prace posiadają stosowne doświadczenie w pracy na archiwalnych dokumentach zasobu i potrafią je rozróżniać. Do nazwy należy dodać numer kolejny dokumentu w operacie (jeżeli dany rodzaj dokumentu występuje więcej niż jeden raz (np.: operat zawiera kilka szkiców) oraz numer operatu według przykładu: "OTOP_001-233-19-1999_T3.PDF" gdzie OTOP - wzorzec dla szkiców polowych, 001 - numer opisu w operacie przy czym numery kolejnych dokumentów budujemy z notacji 3-cyfrowej (jak w przykładzie) rozpoczynając od 001 a kończąc na 999 dla każdego rodzaju dokumentu (analogicznie postępujemy przy rozróżnianiu wielu plików wielostronicowych dla dużych dokumentów), 233-19-1999 - przykładowy numer operatu, T3 - tom trzeci tego operatu (stosuje się wyłącznie, kiedy operat jest podzielony na tomy), PDF - oznaczenie formatu pliku.

### Dla każdego zbioru dokumentów operatu należy utworzyć plik opisowy operatu zawierający następujące dane:

#### Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu.

#### Data wpisania materiału zasobu do ewidencji - data przyjęcia operatu do zasobu.

#### Data zgłoszenia pracy geodezyjnej.

#### Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

#### Nazwa materiału zasobu.

#### Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu: województwo, powiat, gmina, obręb.

#### Informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac.

#### Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu.

#### Informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nie-elektronicznej.

#### Informacje o twórcy materiału zasobu.

#### Informacje o dostępie do materiału zasobu.

#### Oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o zasobie narodowym.

#### Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu.

#### Kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o zasobie narodowym.

#### Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości - treść tego atrybutu należy ustalić z Zamawiającym w toku prac, w szczególności należy podać liczbę stron operatu/tomu wynikającą ze spisu treści lub, kiedy nie ma spisu treści, wynikającą z fizycznego przeliczenia wykonanego w trakcie inwentaryzacji.

#### Oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu.

#### Sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału z zasobu.

#### Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu.

#### Data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.

a także:

#### Informacja o asortymencie prac geodezyjnych i kartograficznych jaki został wykonany w ramach prowadzonej pracy, przy czym w przypadku opracowania posiadającego różne asortymenty należy wymienić je - zgodnie z ujednoliconym w BDST słownikiem asortymentów prac.

#### Informacja o osobie uprawnionej, która poświadczała powstałą dokumentację prac - imię i nazwisko - zgodnie z ujednoliconym słownikiem geodetów uprawnionych.

#### Informacja dodatkowa w postaci pola opisowego (tekstowego) ustalona w toku prac z Zamawiającym a służąca np.: do odróżnienia opracowań specjalnych mających istotne znaczenie dla Zamawiającego.

### Plik opisowy może mieć format XML zawierający pola wymienione w schemacie aplikacyjnym z rozporządzenia o zasobie, format pliku tekstowego lub oba rodzaje plików, z tym że strukturę pliku tekstowego należy uzgodnić z Zamawiającym. W szczególności od Wykonawcy wymaga się aby wszystkie wymienione atrybuty były określone rzetelnie. Plik opisowy operatu musi mieć nazwę taką samą jak nazwa katalogu operatu opatrzoną odpowiednim rozszerzeniem wynikającym z przyjętej struktury pliku opisowego (np.: 001-233-19-1999_T3.XML lub 001-233-19-1999_T3.TXT). Na dzień dzisiejszy nie istnieje interfejsowa możliwość zaimportowania tych informacji z pliku opisowego automatycznie do BDST (za pomocą funkcji do modyfikacji jednostkowych). Pliki opisowe operatów mają służyć do udokumentowania i kontroli wykonanych prac przed przeniesieniem do BDST oraz stanowić kopię zapasową tych danych w postaci plikowej.

### Wszelkie atrybuty opisowe umieszczane w plikach opisowych operatu należy w pierwszej kolejności pozyskać ze słowników tych atrybutów (jeżeli takie funkcjonują w BDST), a w drugiej kolejności, w porozumieniu z Zamawiającym, utworzyć i uzupełnić w słownikach brakujące wpisy. Należy się spodziewać, ze względu na dużą rozpiętość czasową, że wiele wartości atrybutów będzie wymagało uzupełnienia. W celu właściwego i jednoznacznego przypisania atrybutów Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, oraz pod jego nadzorem, dokona ujednolicenia słowników wszystkich uzupełnianych atrybutów w BDST, tak by określona wartość słownikowa wskazywała zawsze na jedną wartość (reprezentację) w bazie danych i występowała w tejże bazie tylko jeden raz. Proces ujednolicenia musi nastąpić w początkowej fazie zlecenia, aby indeksacja opisowa była wykonywana z wykorzystaniem ujednoliconych słowników. W czasie wykonywania indeksacji opisowej, w przypadku natrafienia na wartość nie występującą w ujednoliconych słownikach, należy informację o tym przekazać Zamawiającemu, oraz w porozumieniu z nim, dokonać uzupełnienia brakujących wartości w słownikach.

## Indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych.

### Zakresy przestrzenne tworzy się w układzie współrzędnych opracowania. Zakresy przestrzenne w kopii plikowej tworzy się dla każdego dokumentu cyfrowego oraz dla każdego zbioru dokumentów tworzących operat za pomocą plików zakresów WKT lub WSP, przy czym nazwy plików zakresów dokumentów muszą być takie same jak odpowiadające im dokumenty a różnić się jedynie rozszerzeniem zaś pliki zakresów zbiorów dokumentów tworzących operat analogicznie muszą mieć nazwę odpowiadającą plikowi opisowemu operatu a różnić się jedynie rozszerzeniem. Należy dołożyć wszelkich starań aby utworzyć zakresy dla wszystkich obiektów, dla których się tego wymaga, ze względu na istotną rolę tego atrybutu przy późniejszej sprawnej obsłudze zgłoszeń prac oraz analizy dokumentów dotyczących osnów pomiarowych. Na dzień dzisiejszy nie istnieje możliwość bezpośredniego importu zakresu z pliku WKT do BDST za pomocą interfejsu TurboEWID.

### Przy tworzeniu zakresów przestrzennych obiektów rejestrów przestrzennych należy zwrócić szczególną uwagę na warunki poprawnej topologii obszarów, w tym zakresy przypisane do jednego obiektu muszą spełniać następujące warunki:

#### nie mogą się wzajemnie przecinać,

#### nie mogą się zawierać, chyba że obszar zawarty będzie miał odwróconą kolejność wierzchołków w stosunku do obszaru zawierającego - poprawny pierścień,

#### muszą posiadać niezerowy obszar (powierzchnię),

#### mogą (w wielu przypadkach to będzie konieczne) tworzyć wielo-obszary,

#### nie mogą tworzyć tzw. ósemek - w takim przypadku należy utworzyć dwa zakresy połączone jednym wspólnym punktem.

### Przy określaniu zakresów przestrzennych obiektów rejestru przestrzennego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność geometryczną zakresu, w kontekście treści dokumentu do jakiego przypisany jest zakres, a w szczególności do uwidocznionych na dokumencie związków geometrycznych pomiędzy obiektami, w tym przypadku do obszarów gdzie zakładano osnowy pomiarowe. W tym celu zakres ma spełnić wszystkie następujące warunki:

#### Zakres nie może być większy niż obwiednia wypukła zbudowana na zbiorze punktów osnów pomiarowych, z dokładnością do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

#### Zakres nie może być mniejszy niż obwiednia dopasowana zbudowana na zbiorze punktów osnów pomiarowych, z dokładnością do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

#### Zakres ma być dopasowany i proporcjonalny do kształtu obszaru, który pokrywa osnowa wraz z buforem obszaru o rozmiarze 10m.

## Kopia plikowa dokumentów cyfrowych.

### Każdy zbiór plików PDF operatu należy umieścić w katalogu o nazwie operatu wraz z numerem tomu (w przypadku, kiedy operat będzie posiadał więcej niż jeden tom), np.: dla pliku "OTOP_001-233-19-1999_T3.PDF" nazwa katalogu to "233-19-1999_T3". Nazwa katalogu operatu musi być tożsama z numerem operatu z wyłączeniem znaków, które nie są dozwolone w nazewnictwie plików i katalogów w systemie Windows. Zamiast ukośników "/" stosujemy pauzę "-". W miejscu oddzielenia numeru operatu od numeru jego tomu stosujemy podkreślenie "_". Kolejne tomy oznaczamy literą "T" a po niej stosujemy numerację arabską tomów. Wszystkie pliki kopii cyfrowych stron operatu jak i pliki stowarzyszone należy umieszczać w katalogu operatu. Numery operatów stosowane w nazwach plików muszą być takie same jak numer operatu zastosowany w katalogu operatu.

### Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia kopii plikowej dokumentacji cyfrowej według struktury opisanej w WT i przekazania jej na dysku zewnętrznym o parametrach zawartych w tabeli poniżej.

Tabela 2 - Parametry techniczne zewnętrznego dysku twardego.

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stan | fabrycznie nowy |
| 2 | Pojemność | Nie mniej niż 150 % wielkości jaką zajmą dane |
| 3 | Złącze | USB 2.0/3.0 |
| 4 | Gwarancja | 24 miesiące lub więcej |
| 5 | Inne | Norma odporności na wstrząsy MIL-STD-810F 516.5 |
| 6 | system plików | NTFS |

## Przygotowaną kopię plikową dokumentacji cyfrowej, po weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca przeniesie do BDST. W tym celu Wykonawca wykona następujące czynności:

### Uzupełnienie obiektów rejestru operatów technicznych osnów pomiarowych.

### Uzupełnienie obiektów rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych osnów pomiarowych oraz utworzenie lub uzupełnienie relacji obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej do obiektu operatu, a także przeniesienie (powielenie) tych wartości atrybutów, które są wspólne dla tych obiektów (np.: asortymenty prac, zakresy przestrzenne.

### Utworzenie obiektów rejestru dokumentów składowych operatu osnów pomiarowych z przypisaniem im wszystkich ustalonych w toku prac atrybutów opisowych i przestrzennych, a w przypadku, kiedy obiekt dokumentu składowego operatu istnieje, uzupełnienie brakujących lub błędnie wpisanych atrybutów obiektu. Utworzenie lub uzupełnienie relacji obiektu dokumentu składowego operatu do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości atrybutów, które są wspólne dla tych obiektów (np.: asortymenty prac, zakresy przestrzenne).

### Uzupełnienie obiektów rejestru dokumentów cyfrowych poprzez osadzenie w BDST kopii cyfrowych dokumentów źródłowych oraz powiązanie z obiektami wyżej wymienionych rejestrów, a także uzupełnić zakresy przestrzenne dokumentów źródłowych. W praktyce każdy obiekt dokumentu składowego operatu powinien odpowiadać obiektowi dokumentu cyfrowego będącego kopią cyfrową dokumentu źródłowego w relacji 1 do 1.

### Nadanie identyfikatorów ewidencyjnych, dla obiektów operatów oraz obiektów dokumentów składowych operatu a także dla odpowiadających im obiektów dokumentów cyfrowych wraz z osadzeniem znaków wodnych na kopiach cyfrowych tych dokumentów w BDST. Przy dokumentach składowych operatu należy zachować numerację identyfikatorów zgodną z kolejnością wynikającą z numerami dokumentów w operacie jakie nadano przy indeksacji opisowej.

### Przy tworzeniu zakresów przestrzennych należy pamiętać, że zakresy przestrzenne w BDST tworzy się dla każdego obiektu operatu, obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej, obiektu dokumentu składowego operatu oraz dokumentu cyfrowego, niezależnie, jeżeli nie istnieją przesłanki do tego, że zakres danego rodzaju obiektu jest tożsamy z zakresem obiektu powiązanego lub nadrzędnego. W przypadku kiedy istnieją takie przesłanki, zakres ten należy utworzyć lub przejąć z tożsamości lub relacji do obiektu powiązanego lub nadrzędnego. Zakres dokumentu składowego operatu należy utworzyć z zakresu powiązanego dokumentu cyfrowego poprzez przejęcie, a kiedy ten dokument nie posiada swojego indywidualnego zakresu, należy go utworzyć poprzez przejęcie z zakresu obiektu nadrzędnego czyli operatu. Zakres operatu należy utworzyć z agregacji zakresów dokumentów składowych tego operatu. Kiedy dokumenty składowe operatu nie posiadają swoich indywidualnych zakresów, zakres operatu należy utworzyć z innych dostępnych informacji, np.: z danych pomiarowych zamieszczonych w operacie. Zakres zgłoszenia pracy należy utworzyć z zakresu powiązanego operatu poprzez przejęcie.

### Uzupełnienie obiekty rejestrów powiązanych z RPDŹ.

### Wszystkie atrybuty wymienione w plikach opisowych muszą zostać przeniesione do ich odpowiedników w BDST, zarówno dla obiektów operatów jak i innych obiektów powiązanych, w których występują odpowiedniki tych atrybutów, np.: informacja o asortymentach prac występuje zarówno przy obiekcie operatu, obiekcie zgłoszenia pracy jak i przy obiekcie dokumentu składowego operatu. Należy dołożyć wszelkich starań aby w czasie uzupełniania BDST nie powielić obiektów tworzonych rejestrów oraz modyfikowanych słowników i w pierwszej kolejności wykorzystać istniejące już obiekty. W szczególności, w BDST prowadzi się od wielu lat rejestr operatów technicznych, rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych a także słowniki powiązane, z których Wykonawca jest zobowiązany skorzystać w pierwszej kolejności poprzez wyszukanie obiektów a w drugiej kolejności poprzez uzupełnianie brakujących. Należy także pamiętać, że obiekty rejestrów przestrzennych prowadzonych w BDST mogą mieć oznaczenia (sygnatury) niezgodne ze stanem faktycznym (na półce). W takich przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do korekty oznaczeń (sygnatur) wszystkich obiektów rejestrów w celu ujawnienia stanu faktycznego.

### Jako standard zakresu przestrzennego funkcjonujący w BDST należy przyjąć standard ORACLE LOCATOR (OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE może przyjmować wartości 2003 lub 2007).

### Jako standard osadzonych w BDST obiektów kopii cyfrowych dokumentów źródłowych należy przyjąć standard ORACLE BLOB (Binary Large OBject).

# Opis prac dotyczących poziomej osnowy pomiarowej - podniesienie dokładności.

## Założenia główne.

### Główną intencją Zamawiającego jest podniesienie dokładności współrzędnych punktów osnów, w oparciu o które zorientowane są pomiary terenowe, udokumentowane w materiałach PZGiK. Najlepszym sposobem na uzyskanie wyższej dokładności współrzędnych punktów osnowy jest ich ponowny pomiar za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych i ponowne wyrównanie wszystkich punktów. Pełne zastosowanie tego sposobu nie jest możliwe ze względu na to, że część punktów nie zachowało się w terenie do dnia dzisiejszego. Aby spełnić oczekiwania Zamawiającego, należy dokonać pozyskania maksymalnej możliwej ilości danych pomiarowych dotyczących punktów osnów z materiałów PZGiK w formie RPDŹ jaki uprzednio wykona Wykonawca, a także dokonać pomiarów terenowych odnalezionych i zachowanych punktów osnów. Na tej podstawie należy zbudować robocze moduły pomiarowo-obliczeniowe osnów pomiarowych, każdy stanowiący samodzielny cyfrowy zbiór danych, obserwacji, związków kątowo-liniowych oraz przewyższeń; niezależnie dowiązanych do punktów wyższych klas lub innych modułów, służących ponownemu wyliczeniu i wyrównaniu współrzędnych punktów osnów dającemu wyższą dokładność niż uzyskana w czasie kiedy były zakładane.

### W procesie zakładania modułów dokonać rzetelnej oceny przydatności danych pomiarowych, w tym: pomierzonych kątów, kierunków, odległości, przewyższeń; w celu odtworzenia maksymalnej możliwej liczby związków kątowych i liniowych pomiędzy punktami osnów geodezyjnych. W tymże procesie należy poprawić także błędy i omyłki. W modułach pomiarowo-obliczeniowych, współrzędne punktów osnowy pomierzone w ramach niniejszego zlecenia należy uznać za stałe oraz opatrzyć niezerowym błędem pomiaru wynikającym z zastosowanej techniki pomiarowej. W ramach każdego z modułów należy wykonać wyrównanie ścisłe wraz z określeniem charakterystyki dokładnościowej dla każdego punktu, a następnie porównać z charakterystyką dokładnościową uzyskaną w materiałach źródłowych i przedstawić do oceny Zamawiającemu. W przypadku, kiedy moduł będzie posiadał cechy nieoznaczoności lub wykaże brak danych nadmiarowych do wyrównania (np.: brak pomiarów w materiałach PZGiK, błędy wielokrotnie przekraczające wartości dopuszczalne, zbyt wiele braków punktów stwierdzonych w czasie inwentaryzacji co powoduje niemożność odtworzenia konfiguracji sieci) należy dokonać wyliczeń przybliżonych stosując standardowe zadania geodezyjne. Z wyrównań modułów należy sporządzić raporty zawierające wszystkie przyjęte dane i obserwacje. Za wzór mogą posłużyć raporty generowane z wyrównania sieci w systemie GEONET. Z wyliczeń przybliżonych należy sporządzić raporty standardowych zadań geodezyjnych (ciąg poligonowy, wcięcie, przecięcia i inne). Za wzór mogą posłużyć raporty generowane w programach takich jak WinKalk lub C-GEO.

## Inwentaryzacja terenowa.

### W celu przygotowania danych do inwentaryzacji terenowej oraz wykonania pomiarów wzmacniających Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszystkich modułów pomiarowo-obliczeniowych dla całej przekazanej dokumentacji wraz z wyliczeniem i jeżeli to możliwe wyliczeniem z wyrównaniem wszystkich współrzędnych punktów. W ramach dokumentacji prac należy przedstawić do porównania moduły pierwotne oraz wzmocnione.

### Inwentaryzację terenową i przegląd punktów osnów pomiarowych wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w §12 do §19 wytycznych technicznych G-1.6.

### Przy odszukiwaniu punktów osnowy, w miejscach gdzie to jest możliwe (tereny nie pokryte chodnikami, asfaltem lub inną trwałą nawierzchnią oraz tereny gdzie nie przebudowano gruntownie nawierzchni) należy założyć, że większość punktów jest stabilizowanych za pomocą butelek lub rurek drenarskich i znak osnowy jest umieszczony pod powierzchnią terenu. W związku z powyższym należy wykopać otwór o wymiarach około 1m x 1m x 1m w celu odnalezienia znaku i wykonania jego pomiaru. W przypadku wykonywania otworu należy sporządzić dokumentację fotograficzną potwierdzającą jego wykonanie a także jego jednoznaczną identyfikację. Zamawiający będzie skrupulatnie sprawdzał rzetelne wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy.

### Wykonać prace zabezpieczające i porządkowe, w tym oczyszczenie podłoża wokół znaku (usunięta zostanie murawa bezpośrednio przy znaku), wycięcie krzaków w bezpośrednim sąsiedztwie znaku, oznaczenie słupa punktu oraz miejsca posadowienia punktu np.: widoczny znak na drzewie, asfalcie, chodniku itp.; niezmywalną farbą, w jaskrawym kolorze. Zastosować takie same kwalifikacje poszczególnych atrybutów punktów jak przy osnowie szczegółowej.

## Pomiary wzmacniające.

### Pomiarowi należy poddać wszystkie punkty poziomej osnowy pomiarowej odnalezione i zidentyfikowane w terenie, dla których stwierdzono nienaruszony stan punktu poprzez pomiar za pomocą techniki GPS lub, jeżeli nie jest to możliwe, za pomocą technik klasycznych. Należy zastosować reżim pomiarowy adekwatny do mierzonej osnowy.

## Prace kameralne i dokumentacja działań dotyczących osnowy.

### Sporządzić w formie cyfrowej (plik CSV lub XLS) wykazy nowych współrzędnych punktów osnowy pomiarowej w układzie opracowania wraz z błędami położenia.

### W postaci dokumentacji cyfrowej w zbiorach tekstowych należy przekazać wykazy dokonanych obserwacji, zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji, zestawienie niezależnych wektorów po przetworzeniu (wynik postprocessingu - przed ich ostatecznym wyrównaniem), poprawki do obserwacji po wyrównaniu, błędy średnie poprawek, średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu, wykazy wyrównanych współrzędnych wraz z ich dokładnościami. Wskazane jest umieszczenie plików objaśniających zawartość folderów i plików.

### Uzupełnić roboczą BDGOP o nowo-obliczone i wyrównane współrzędne punktów osnów wraz z charakterystykami dokładnościowymi. Uzupełnić BDGOP w BDST na podstawie danych zgromadzonych w roboczej BDGOP. W razie potrzeby założyć nowe rejestry osnów pomiarowych w BDST, tak by mogły funkcjonować w systemie na podobnych zasadach jak osnowy szczegółowe.

# Przeniesienie obiektów WMZ do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB.

## WMZ dla całego powiatu liczy około 650 000. WMZ w BDST występuje na obszarze całego powiatu ale nie obejmuje pełnej treści mapy zasadniczej ponieważ pochodzi z opracowań jednostkowych oraz opracowań kompleksowych obejmujących nieliczne pojedyncze jednostki ewidencyjne. Należy mieć na uwadze, że obiekty zasobu WMZ pochodzą z różnych systemów i programów, były konwertowane i ładowane do BDST w różnych okresach czasu, a co za tym idzie posiadają różny stopień obiektowości, poprawności topologicznej a także w różnym stopniu uzupełnione wartości wymaganych atrybutów. Dla Miasta Świecie, Miasta Nowe oraz dla Gminy Świecie obiekty WMZ odpowiadają wymogom modelu pojęciowego nieobowiązującego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383). Dla pozostałego obszaru powiatu mogą wystąpić obiekty gdzie np.: opis przewodu nie jest powiązany z przewodem relacją a jedynie będzie występował w pobliżu przewodu, co należy traktować jako elementy wymagające obiektowania wraz z przeniesieniem do właściwego modelu pojęciowego.

## Obiekty docelowe muszą posiadać powiązanie historyczne (kontynuację) z obiektami, z których powstały (jeżeli zostały przeniesione) tak by można było, za pomocą dedykowanych narzędzi interfejsu programowego BDST, w łatwy sposób odszukać obiekty pierwotne po obiektach docelowych i odwrotnie.

## Obiekty docelowe muszą posiadać komentarz w BDST, wyjaśniający w jaki sposób doszło do ich przeniesienia, z jakiego obiektu lub obiektów powstały a także wyjaśnienie co do pochodzenia atrybutów, które zostały im przypisane w przypadku dokonywania ich szacowania lub podejmowania z obiektów powiązanych. Nie dotyczy to obiektów, które zostały przeniesione w ramach innych niż opisywane prac.

## Domknąć obrysy budowli (fundamenty, cieplarnie, ruiny, rampy, budowle ziemne, budowle inne) wraz z korektą etykiety obiektu tak, by znajdowała się wewnątrz obiektu. Domykanie zastosować korzystając z innych obiektów towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie lub mogących stanowić brakującą krawędź domknięcia. Wybierać jedynie spośród warstw mogących takie domknięcie stanowić, biorąc pod uwagę logikę urządzeń terenowych. Podobnie postąpić z obiektami chodników i jezdni a także zmian nawierzchni. Uporządkować i poddać konwersji opisy chodników i jezdni wraz z nadaniem właściwego rodzaju nawierzchni.

## Doprowadzić do połączenia w zamknięte obszary, a także połączyć w wielolinie te odcinki, które odpowiadają obiektom zamkniętym w schemacie docelowym, w tym należy powielić i dokonać zmiany warstwy dla powielonego elementu tak, by w razie potrzeby, można było zamknąć kompleksy.

## Przenieść wiaty na właściwą warstwę kontrolując jednocześnie kierunek prowadzenia linii wiaty a także zawieranie się podpór w obrębie wiaty.

## Sprawdzić i skorygować linie ścian oporowych tak, by kierunek linii powodował właściwe zobrazowanie sytuacji terenowej. Przy niewłaściwym kierunku obiektu zobrazowanego symbolem krawędziowym ściany oporowej, ściana oporowa "wystaje" poza jej obręb zajmowany faktycznie w terenie.

## Zamienić kierunki linii napowietrznych na linie napowietrzne stosując wiązanie kierunków wskazujących wzajemnie na siebie z dokładnością do 2o oraz zakładając, że odległości pomiędzy poszczególnymi kontynuacjami nie mogą być większe od odpowiednio:

### 200 m dla najwyższego napięcia,

### 150 m dla wysokiego napięcia,

### 100 m dla średniego napięcia,

### 70 m dla niskiego napięcia.

## Dokonać obiektowania dla linii skarp (góra skarpy, dół skarpy) tak, by tworzyły obszary zamknięte zawierające szrafurowanie. Zwrócić uwagę na ukierunkowanie linii skarpy ponieważ skarpa to obszar zamknięty skierowany.

## Zamknąć obrysy niedomkniętych obiektów, które powinny być zamknięte. W przypadku kiedy wielkość przerwy (dziury) jest w proporcji mniejszej niż 1 do 10 w stosunku do długości najdłuższego wymiaru obiektu zamknąć linią prostą. W przypadkach pozostałych zachować trend linii zamykanych.

## Scalić odcinki posiadające te same cechy, powiązane do tego samego obiektu operatu w wielolinię, usuwając tym samym odcinki, z których dokonano scalenia.

## Wszelkie informacje ustalone w trakcie wywiadów przeprowadzanych w PODGiK należy umieścić w Dzienniku Robót.

# Uzupełnienie atrybutów obiektów w docelowych modelach pojęciowych.

## W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy, dla wszystkich obiektów, uzupełnić właściwe źródło danych stosując następujące reguły:

### Na podstawie analizy uzupełnionych źródeł danych obiektów WMZ pozostających w relacji z jednym obiektem operatu, dokonać analizy i ewentualnej propagacji źródła danych do pozostałych obiektów powiązanych z tym operatem a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty WMZ powiązane z jednym obiektem operatu wykazują różne źródła danych należy dokonać analizy ilościowej i przypisać obiektom nie posiadającym źródła danych wartość atrybutu, która występuje dla większości obiektów w ramach operatu.

### Kiedy żaden z obiektów WMZ pozostających w relacji z jednym obiektem operatu nie posiada uzupełnionego źródła danych, należy dokonać analizy asortymentów obiektu operatu i na tej podstawie ustalić właściwe źródło danych dla wszystkich obiektów powiązanych z operatem.

### Dla obiektów WMZ nie posiadających odniesienia do żadnego obiektu operatu, należy wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia właściwej wartości źródła danych.

## W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy, dla wszystkich obiektów, uzupełnić właściwą eksploatację stosując następujące reguły:

### Na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów eksploatacji obiektów WMZ pozostających w relacji z jednym obiektem operatu, dokonać analizy i ewentualnej propagacji eksploatacji do pozostałych obiektów powiązanych z tym operatem a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty WMZ powiązane z jednym obiektem operatu wykazują różne atrybuty eksploatacji należy dokonać analizy ilościowej i przypisać obiektom nie posiadającym źródła danych wartość atrybutu, która występuje dla większości pozostałych obiektów w ramach tego operatu.

### Kiedy żaden z obiektów WMZ pozostających w relacji z jednym obiektem operatu nie posiada uzupełnionego atrybutu eksploatacja lub obiekty nie posiadają odniesienia do operatu, należy wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia właściwej wartości atrybutu eksploatacja.

## W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy, dla wszystkich obiektów, uzupełnić właściwą datę pomiaru stosując następujące reguły:

### Na podstawie analizy uzupełnionych dat pomiarów obiektów WMZ pozostających w relacji z jednym obiektem operatu, dokonać analizy i ewentualnej propagacji daty pomiaru do pozostałych obiektów powiązanych z tym operatem a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty WMZ powiązane z jednym obiektem operatu wykazują różne daty pomiaru należy dokonać analizy ilościowej i przypisać obiektom nie posiadającym daty pomiaru wartość tejże daty jako średnia ważona po ilości obiektów z tą samą datą pomiaru.

### Kiedy żaden z obiektów WMZ pozostających w relacji z jednym obiektem operatu nie posiada uzupełnionej daty pomiaru, należy dokonać analizy dat zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz daty przyjęcia operatu do zasobu a następnie ustalić datę pomiaru jako data będąca średnią ważoną daty zgłoszenia i daty przyjęcia, gdzie data zgłoszenia otrzymuje wagę 0,3 a data przyjęcia otrzymuje wagę 0,7.

### Dla obiektów WMZ nie posiadających odniesienia do żadnego obiektu operatu lub kiedy operat powiązany nie posiada uzupełnionej daty zgłoszenia lub daty przyjęcia do zasobu, należy wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia właściwej wartości daty pomiaru, w szczególności należy brać pod uwagę daty założenia map analogowych, daty pomiarów kompleksowych dla danej miejscowości a także dokonać uzupełnienia dat we wszystkich obiektach operatów powiązanych do obiektów mapy i na tej podstawie szacować datę pomiaru.

## W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy uzupełnić właściwą funkcję dla obiektów GESUT stosując zalgorytmizowane reguły segmentacji przewodów.

## W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy uzupełnić właściwy rodzaj przewodu dla obiektów GESUT stosując następujące reguły:

### Poszczególne rodzaje przewodów przypisywać poprzez analizę ilościową występujących na danym obrębie wartości rodzajów przewodów stosując zasady agregacji do operatów tak jak ma to miejsce przy ustalaniu źródła danych.

### Kiedy żaden z obiektów WMZ pozostających w relacji z jednym obiektem operatu nie posiada uzupełnionego rodzaju przewodu lub kiedy obiekty nie posiadają odniesienia do obiektu operatu, należy wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia właściwej wartości rodzaju przewodu, w szczególności należy skorzystać z danych branżowych jeżeli takie będą do dyspozycji.

### Wykonać zamianę szafek sterowniczych na szafki kablowe.

## W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy przypisać właściwy poziom oraz rodzaj komunikacji dla obiektów BDOT. Domyślnie dla wszystkich chodników, placów i jezdni nadawany jest poziom powierzchni gruntu. W przypadku atrybutu rodzaj komunikacji chodniki i place otrzymują wartość ruch pieszy natomiast jezdnie ruch drogowy.

## Uzupełnić atrybut typ dla rowów według klucza: jeżeli co najmniej 40 % punktów charakterystycznych obiektu znajduje się w odległości nie większej niż 8 m od innych obiektów związanych z drogą, jezdnią lub chodnikiem, atrybut typ przyjmuje wartość rów przydrożny, w przeciwnym przypadku rów melioracyjny.

## Każdy obiekt musi mieć przypisaną relację do obiektu operatu, a obiekty, którym przypisano źródło pomiarów "digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy" nie posiadające przypisania do obiektu operatu, należy powiązać z obiektem zgłoszenia niniejszej pracy. Dla wszystkich pozostałych obiektów nieposiadających określonej relacji do obiektu operatu dokonać analizy relacji z innymi obiektami, analizy źródła danych a także wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia najbardziej prawdopodobnego operatu powstania obiektu.

# Skład operatu technicznego oraz inne dane cyfrowe.

## W wyniku prac należy wykonać operat techniczny, który będzie podlegał przekazaniu do Starosty Świeckiego, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu.

## Operat techniczny winien zawierać dwa tomy dokumentacji technicznej:

### Tom I - dla działań podjętych do BDSOG oraz BDGOP.

### Tom II - dla działań podjętych do baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT.

## Tom I powinien zawierać w szczególności:

### zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,

### zgłoszenie pracy geodezyjnej,

### uzupełniony dziennik prac,

### warunki techniczne,

### wykaz operatów technicznych osnów pomiarowych, które zostały zarchiwizowane i zaindeksowane zgodnie z ww. warunkami wraz z charakterystyką pozwalającą na określenie zawartości poszczególnych operatów, rodzaju opracowań w operatach i informacje o określeniu orientacji przestrzennej,

### dokumentację i raporty powstałe w wyniku inwentaryzacji szczegółowej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej,

### dokumentację wynikową projektu osnowy, pomiarów terenowych, przekazania punktów pod ochronę, wyrównań, charakterystyk dokładnościowych,

### sprawozdanie techniczne z prac polowych i kameralnych dotyczących szczegółowej osnowy poziomej i osnowy pomiarowej poziomej,

### wybrane przez Zamawiającego raporty i dokumenty wymienione w WT w części dotyczącej osnów w formie poświadczonych wydruków,

### wykazy, zestawienia i obserwacje opisane w WT w części dotyczącej osnów, w formie dokumentacji cyfrowej.

## Tom II powinien zawierać w szczególności:

### sprawozdanie techniczne z prac dotyczących przeniesienia obiektów WMZ do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB,

### wybrane przez Zamawiającego raporty i dokumenty wymienione w WT w formie poświadczonych wydruków,

### dane przedmiotowych baz danych w formatach wymienionych w powyższych warunkach technicznych oraz bazy pierwotne przekazane przez Zamawiającego (dla baz modyfikowanych),

### wszystkie pozostałe wymienione w WT raporty.

# Zasady wprowadzenia wynikowych danych do BDST.

## W ramach wykonania niniejszego zlecenia niezbędne jest uzupełnienie lub modyfikacja BDST funkcjonującej w PODGiK w Świeciu. W ramach tego działania Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich działań na BDST służących modyfikacji lub uzupełnieniu BDSOG, BDGOP, RPDŹ, przeniesieniu obiektów WMZ modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB a także uzupełnieniu atrybutów wektorowych obiektów stanowiących treść istniejącej mapy zasadniczej.

## Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego zapasu czasu by uniknąć przekroczenia terminów poszczególnych działań, określonych w ustaleniach szczegółowych poniżej oraz aby nie blokować pracy PODGiK, a także czynności związanych z prowadzeniem tutejszego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## W celu wprowadzenia wynikowych danych Wykonawcy zostanie udostępnione stanowisko z interfejsem do BDST w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca przystąpi do wprowadzenia danych po uprzedniej ich kontroli, zarówno kopii plikowych jak i zbiorów wymiany danych.

## Kontrola jak i zasilanie BDST będzie następowało w transzach danych. Podział danych na transze musi zostać uzgodniony na początku prac a szczegóły uzgodnienia muszą zostać wpisane w Dzienniku Robót. W przypadku kiedy takie uzgodnienie nie zostanie uszczegółowione należy domniemywać, że transza danych obejmuje wszystkie dane opracowania. Wszystkie czynności kontroli należy obowiązkowo i na bieżąco zapisywać w Dzienniku Robót.

## Wykonawca dostarczy kopie plikowe oraz zmodyfikowane zbiory danych w formatach wymiany danych nie później niż na 8 tygodni przed umownym terminem zakończenia prac. W celu zainicjowania procesu kontroli oraz dopuszczenia do zasilenia BDST Wykonawca zgłosi gotowość do kontroli oraz przekaże transzę lub transze danych. Dane zostaną skontrolowane pod względem ilościowym oraz pod względem merytorycznym, w szczególności będzie sprawdzana zgodność danych z WT, przepisami prawnymi, normami technicznymi, powołanymi specyfikacjami oraz umową i oferta. Kontrola Zamawiającego lub powołanego podmiotu monitorująco-kontrolującego będzie trwać nie dłużej niż 2 tygodnie. Po tym czasie Wykonawca otrzyma protokół kontroli danych, w którym zostanie zawarta opinia na temat poprawności danych. W przypadku kiedy opinia ta będzie negatywna Wykonawca dokona poprawy przekazanych danych i przedłożenia poprawionych danych do ponownej kontroli w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania opinii negatywnej. Negatywna opinia może wynikać zarówno z błędów i usterek transzy danych jak i z niekompletności ilościowej i strukturalnej transzy danych a w szczególności niezgodności z ustalonym porządkiem przesyłania transzy danych, jeżeli taki został ustalony. Kiedy opinia będzie pozytywna Wykonawca zostanie dopuszczony do zasilenia BDST. Proces przekazania lub poprawy danych w formie plikowej do kontroli, kontrola oraz przekazanie protokołu kontroli danych należy nazwać iteracją kontroli danych. Wykonawca ma prawo do jednej iteracji kontroli danych, która zakończy się protokołem zawierającym negatywną opinię. Kiedy po drugiej iteracji dane nadal będą zawierały błędy Wykonawcy a czym samym nie będą się nadawały do zasilenia BDST, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

## Proces zasilenia BDST danymi, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego lub powołany do tego podmiot, musi zakończyć się nie później niż na 2 tygodnie przed umownym terminem zakończenia prac. Wynik zasilenia BDST zostanie sprawdzony przez Zamawiającego lub powołany podmiot w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiej kontroli. W wyniku sprawdzenia zostanie sporządzony protokół kontroli zaktualizowanej bazy danych, w którym zostanie zawarta opinia na temat poprawności bazy danych. W przypadku kiedy opinia ta będzie negatywna, Wykonawca dokona poprawy danych wprowadzonych do BDST oraz zgłosi informację o gotowości do ponownej kontroli w czasie nie dłuższym niż 1 tydzień od otrzymania opinii negatywnej. Proces zasilenia lub poprawy BDST, kontrola bazy danych oraz przekazanie protokołu kontroli bazy danych należy nazwać iteracją kontroli bazy danych. Wykonawca ma prawo do jednej iteracji kontroli bazy danych, która zakończy się protokołem zawierającym negatywną opinię. Kiedy po drugiej iteracji baza danych będzie nadal zawierała błędy Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

## Warunkiem odbioru jest uzyskanie pozytywnych opinii we wszystkich protokołach kontroli wszystkich transzy danych jak i kontroli bazy danych jak i złożenie stosownej dokumentacji z wykonanych prac w postaci operatów technicznych.