Świecie, dnia 14 marca 2017r.

Powiat: 			świecki

Województwo: 	kujawsko-pomorskie

WARUNKI TECHNICZNE

Opracowanie kompleksowe Powiatu Świeckiego, w tym:

1. Inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej.

2. Budowa Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych osnowy wysokościowej.

4. Projekt i realizacja osnowy wielofunkcyjnej.

3. Ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie układów wysokościowych.

Opracowano w PODGiK w Świeciu

Spis treści Warunków Technicznych

Wykaz skrótów stosowanych w niniejszych Warunkach Technicznych.	3

1.	Dane formalno-prawne.	5

2.	Obowiązujące przepisy prawne, wytyczne, normy, modele i formaty danych.	7

3.	Cel i zakres prac - informacje ogólne.	8

4.	Charakterystyka osnów geodezyjnych oraz utworzenie BDSOG.	9

5.	Utworzenie Roboczej BDSOG	9

6.	Utworzenie RPDŹ dla dokumentów PZGiK osnów wysokościowych	10

7.	Przegląd i inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej.	16

8.	Projekt modernizacji osnowy szczegółowej powiatu.	19

9.	Stabilizacja punktów osnowy oraz dokumentacja prac stabilizacji.	20

10.	Pomiary osnowy - warunki ogólne.	24

11.	Pomiar i dokumentacja prac - pomiary wysokościowe.	24

12.	Pomiar i dokumentacja prac - pomiary sytuacyjne.	25

13.	Obliczenie, wyrównanie sieci, opracowanie wyników i zasilenie BDPZGIK.	26

14.	Numeracja punktów osnowy.	27

15.	Ujednolicenie wysokościowego systemu odniesień przestrzennych w BDPZGIK.	28

16.	Skład operatu technicznego.	29

Spis załączników do Warunków Technicznych:

Załącznik nr 1 - Dane statystyczne ewidencji gruntów i budynków obszaru opracowania

Załącznik nr 2 - Słownik wzorców nazw dokumentów cyfrowych dla operatów osnów

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o zgodzie na osadzenie punktu osnowy

Załącznik nr 4 - Wysokościowe układy współrzędnych dla obszarów gdzie w BDPZGIK istnieją dane numeryczne mapy zasadniczej

# Wykaz skrótów stosowanych w niniejszych Warunkach Technicznych.

| BDOT500 | - | baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| --- | --- | --- |
| BDSOG | - | baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| BDPZGiK | - | baza danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego działająca pod kontrolą systemu teleinformatycznego funkcjonująca u Zamawiającego, służąca do zarządzania danymi PZGiK w Powiecie Świeckim |
| EDR | - | Elektroniczny Dziennik Robót, e-usługa służąca do wspomagania działań PMK oraz Zamawiającego w nadzorze i monitoringu prac niniejszego zlecenia |
| GESUT | - | baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| GML | - | ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych przepisach wykonawczych |
| Metadane | - | w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu |
| Oferta | - | Inaczej dokumentacja przetargowa opracowana, poświadczona i złożona przez Wykonawcę prac, w której Wykonawca przyjmuje warunki techniczne i umowne wykonania prac oraz deklaruje cenę i pozostałe zobowiązania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia |
| PGiK | - | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) |
| PL-2000 | - | układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) |
| PL-EVRF2007-NH | - | układ współrzędnych wysokościowych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) |
| PL-KRON86-NH | - | układ współrzędnych wysokościowych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) |
| PMK | - | podmiot monitorująco-kontrolujący zwany inaczej Inspektoratem, jednostka wykonawstwa jakiej zostanie udzielone zamówienie publiczne na prace inspekcji, monitoringu i kontroli prac objętych WT |
| PODGiK | - | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu |
| PZGiK | - | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Świeciu |
| układ „1965” | - | Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony do stosowania w 1968 r. - formalnie obowiązywał do 24 sierpnia 2000 r. |
| Robocza BDSOG | - | baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która podlega kontroli i weryfikacji terenowej, w celu otrzymania BDSOG |
| RPDŹ | - | Rejestr przestrzenny dokumentów źródłowych stanowiący integralną część BDPZGiK, służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK będącymi wynikami jak i udokumentowaniem prac geodezyjnych, inaczej baza danych, o której mowa w § 7. ust. 3. pkt 7) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183) powołanego na podstawie art. 40 ust. 8 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) |
| Urząd | - | Urząd Starostwa Powiatowego w Świeciu |
| WT | - | niniejsze Warunki Techniczne |
| Wykonawca | - | podmiot realizujący prace geodezyjne objęte WT |
| Zamawiający | - | Powiat Świecki |
| Zespół punktów | - | Zespół punktów stanowiący osnowę wielofunkcyjną składający się z punktu głównego o stabilizacji typu 75a lub 75b oraz co najmniej dwóch punktów kierunkowych stabilizowanych jako punkty szczegółowej osnowy poziomej |

# Dane formalno-prawne.

Zamawiający:	Powiat Świecki.

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z WT. Zmiana WT w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniają istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót.

Praca podlega zgłoszeniu w PODGiK w Świeciu. Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi musi być powierzone osobie posiadającej uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjnej i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520).

Zamawiający zastrzega sobie prawo ustanowienia niezależnego Inspektora, który działając z ramienia Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad pracami oraz dokona kontroli opracowania końcowego. Informacja o wyborze Inspektora nadzoru zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy regulującej nadzór. W ramach prac powołany Inspektor będzie wykonywał między innymi:

### Kontrole w zakresie zgodności realizowanych prac z WT, uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

### Sprawdzanie jakości wykonywanych prac na każdym etapie przedmiotowego opracowania oraz czuwanie nad terminowością ich wykonania.

### Kontrole wykonania stabilizacji nowych punktów osnowy.

### Pomiary kontrolne pomiarów terenowych wykonanych przez Wykonawcę poprzez wykonanie pomiarów sytuacyjnych oraz niwelacji wybranych odcinków i linii niwelacyjnych, w sposób punktowy i przekrojowy, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

### Weryfikacje dokumentacji z przeprowadzenia badań technicznych (podstawowych i okresowych) w zakresie instrumentów wykorzystanych do pomiaru.

### Weryfikacje wyrównania sieci poprzez analizę dokumentacji powstałej w wyniku wyrównania osnowy, przed przystąpieniem do sporządzania końcowej dokumentacji.

### Weryfikacje opracowania bazy danych osnowy wysokościowej (BDSOG) poprzez analizę kompletności powstałych baz, w tym kompletności ilości i wypełnienia atrybutów poszczególnych punktów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) i atrybutami dodatkowymi, wskazanymi w warunkach technicznych.

### Weryfikację operatu technicznego z modernizacji osnowy oraz dokumentów dodatkowych.

### Weryfikacje działań oraz ich wyników w zakresie ujednolicenia systemu odniesień przestrzennych.

### Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i sprawowania nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę opracowania.

### Bieżące informowanie Zamawiającego o postępach w pracy, jej jakości, poczynionych ustaleniach z Wykonawcą opracowania oraz wszelkich uwagach i zastrzeżeniach dotyczących opracowania.

Wykonawca zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót. Dopuszcza się elektroniczną formę uzgodnień poprzez zastosowanie korespondencji mailowej lub zastosowanie Elektronicznego Dziennika Robót (EDR) w formie e-usługi, jeżeli taka zostanie udostępniona przez Zamawiającego lub powołany PMK. Wszystkie uzgodnienia, niezależnie od sposobu ich przeprowadzenia, należy przy okazji przekazania dokumentacji prac wydrukować i przekazać Zamawiającemu w ramach dokumentacji prac. W przypadku EDR raport z Dziennika Robót wykona Zamawiający lub powołany Inspektor i przekaże do poświadczenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu lub powołanemu Inspektorowi opracowanych materiałów, prowadzonego Dziennika Robót, raportów częściowych i półproduktów; do kontroli na każdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego i PMK.

W trakcie realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z Wykonawcą szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac, przy czym wszelkie ustalenia należy finalnie odnotować w Dzienniku Robót wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym i PMK. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych to jest nie odnotowanych w Dzienniku Robót i nie potwierdzonych przez Zamawiającego i PMK.

W przypadku, kiedy zostanie udostępniony EDR, Wykonawca jest zobowiązany, za pomocą tego rozwiązania, między innym do:

### przekazywania sprawozdań z postępów prac,

### informowania o przekazaniu danych do kontroli,

### uzgadniania technicznych i technologicznych aspektów zlecenia,

### informowania o przeszkodach i trudnościach napotkanych w trakcie realizacji,

### informowania o koniecznych uzgodnieniach,

### informowania o planowanych wyjściach w teren.

Jeżeli udostępnienie EDR odbędzie się w czasie krótszym niż połowa terminu całego zlecenia, wówczas Wykonawca ma obowiązek wprowadzić za pomocą EDR wszystkie uzgodnienia i wpisy poczynione w dotychczasowo prowadzonym Dzienniku Robót, w tym informacje przekazane do tej pory za pomocą poczty elektronicznej. W przeciwnym przypadku, Wykonawca może przenieść dotychczasowo prowadzony Dziennik Robót do postaci cyfrowej przez zeskanowanie i załączyć do EDR jako pierwszy wpis.

W przypadku, kiedy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały 
z wojewódzkiej lub centralnej części zasobu, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie przekaże je nieodpłatnie Wykonawcy. W szczególności zostaną pozyskane dane i informacje na temat osnów podstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu Świeckiego. W związku z powyższym. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zapotrzebowanie na tego typu dane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby Zamawiający miał wystarczającą ilość czasu na pobranie danych z wojewódzkiej lub centralnej części zasobu nie naruszając terminów zawartych w umowie.

Oprogramowanie, w jakim Zamawiający prowadzi BDPZGIK to EWID2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 9.0. System ten jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer, opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. W czasie trwania zamówienia wersja systemu może ulec zmianie, w szczególności może zostać zaktualizowana w ramach posiadanej wersji lub podniesiona do wersji nowszych. Prace polegające na modyfikacji obiektów BDPZGIK, w tym uzupełnienie BDSOG oraz w zakresie ujednolicenia systemu odniesień przestrzennych należy wykonywać za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów dostępowych, które Wykonawca prac pozyska we własnym zakresie. Zamawiający może udostępnić jedno stanowisko z interfejsem programu TurboEWID postawione na zasobach sprzętowych Zamawiającego. Modyfikację bazy danych należy prowadzić stosując funkcje do modyfikacji jednostkowych lub za pomocą obowiązujących plików wymiany danych, w tym GML. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób, dla których zostaną wystawione pisemne upoważnienia do dostępu do BDPZGIK i dla których zostaną utworzone dedykowane konta, niezależnie od przyjętego rozwiązania dostępowego. Podana nazwa programu nie narusza przepisów art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, gdyż jego wskazanie jest uzasadnione posiadaniem przez Zamawiającego systemu EWID2007, w skład którego wchodzi aplikacja TurboEWID w wersji 9.0 przeznaczona do zarządzania danymi PZGiK pochodzącymi z terenu powiatu koszalińskiego. Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów technicznych i standardów, jakimi charakteryzuje się wyżej powołany system.

Wszelkie materiały, stanowiące PZGiK w PODGiK w Świeciu, jakie zostaną udostępnione Wykonawcy, należy zwrócić w stanie nie gorszym niż ten w jakim zostały przekazane.

Działania dotyczące ujednolicania systemów odniesień przestrzennych należy wykonać wprost na obiektach BDPZGIK, ze względu na zachowanie ciągłości obsługi elektronicznej interesantów w tutejszym PODGiK, bezpieczeństwo danych oraz historyczne powiązania relacyjne.

Wszystkie okresy czasu zawarte w niniejszych Warunkach Technicznych są wyrażone w dniach kalendarzowych.

# Obowiązujące przepisy prawne, wytyczne, normy, modele i formaty danych.

Podstawowe przepisy prawne:

### Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)

### Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 76. poz. 489 z późn. zm.).

### Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

### Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.).

### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454 z późn. zm.).

### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352).

### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 299, poz. 1772).

W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować poniższe wytyczne techniczne, specyfikacje i modele oraz formaty danych:

### O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

### G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

### G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

### G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

### G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.

### G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna.

### G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

### G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

### Strona internetowa z opublikowanymi zbiorami danych pozwalającymi na wykonanie transformacji współrzędnych pomiędzy wysokościowymi układami odniesienia PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007 oraz obowiązujący model quasi-geoidy: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych.

### www.skylinesoft.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.5.1/APIReferenceGuide/Well_Known_Text_and_Well_Known_Binary_WKT_and_WKB.htm) - specyfikacja formatu WKT.

### www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en - specyfikacja formatu PDF/A-3.

### standard zakresu przestrzennego funkcjonujący w BDPZGIK należy przyjąć standard ORACLE LOCATOR (OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE może przyjmować wartości 2003 lub 2007).

### standard osadzonych w BDPZGIK obiektów kopii cyfrowych dokumentów źródłowych należy przyjąć standard ORACLE BLOB (Binary Large OBject).

Uwaga: Przy realizacji zamówienia wiążące będą dla Wykonawcy również te przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż 60 dni przed upływem umownego terminu jego realizacji.

# Cel i zakres prac - informacje ogólne.

Celem prac niniejszego Zamówienia jest przygotowanie, dla całego Powiatu Świeckiego, jednolitej, spełniającej wymogi dokładnościowe oraz łatwo dostępnej osnowy geodezyjnej pełniącej funkcje osnowy poziomej oraz wysokościowej. Wykonawcy prac zostanie przekazana dokumentacja zawierająca inwentaryzację poziomej osnowy szczegółowej, obejmującej powiat Świecki. Dokumentacja ta jest wynikiem prac prowadzonych w latach 2015 i 2016, poprzedzonych wykonaniem analizy materiałów zgromadzonych w PZGiK. Do Wykonawcy należeć będzie zebranie danych i dokumentów dotyczących osnowy wysokościowej dla całego powiatu, wykonanie roboczej bazy danych osnowy wysokościowej oraz jej terenowa inwentaryzacja. Na podstawie otrzymanych wyników Wykonawca wykona projekt uzupełnienia szczegółowej osnowy geodezyjnej o punkty osnowy wielofunkcyjnej rozlokowanej na obszarze całego powiatu. Uzgodniony projekt Wykonawca podda stabilizacji i pomiarowi sytuacyjnemu oraz wysokościowemu wraz z kompletnym opracowaniem wyników. W ramach pomiaru wysokościowego, ze względu na niejednolitość odniesienia wysokościowego powiatu, Wykonawca dokona pomiaru wysokościowego wszystkich odnalezionych punktów wysokościowej osnowy szczegółowej. Na podstawie wykonanego pomiaru niwelacyjnego Wykonawca sporządzi mapę zniekształceń wysokości punktów, która posłuży do opracowania modelu empirycznego funkcjonujących układów wysokościowych i dalej do transformacji wysokościowej obiektów przestrzennych BDPZGIK.

Obszarem opracowania objęto cały Powiat Świecki. Na powiat świecki terytorialnie składa się 13 jednostek ewidencyjnych tworzących 11 gmin (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie). Dwie z nich to gminy miejsko-wiejskie (Świecie, Nowe), pozostałe - wiejskie. Powiat świecki to 132 sołectwa, 253 miejscowości oraz 175 obrębów ewidencyjnych. Na powierzchni około 1473 km2 zamieszkuje około 100000 mieszkańców. Powiat Świecki jest największym powiatem w województwie kujawsko-pomorskim, stanowiąc około 8,2% jego całkowitej powierzchni.

Obowiązujący układ współrzędnych płaskich opracowania: 2000 strefa 6.

Obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych opracowania: PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH.

# Charakterystyka osnów geodezyjnych oraz utworzenie BDSOG.

Na obszarze powiatu funkcjonują poziome osnowy podstawowe i szczegółowe w liczbie około 3200 punktów. Na podstawie inwentaryzacji terenowych wykonanych w latach 2015 i 2016 około 1350 punktów ww. osnów uznano za uszkodzone lub naruszone. Według przybliżonych szacunków na obszarze powiatu funkcjonuje około 1250 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej przy czym dokładność podanej liczby punktów osnowy wysokościowej będzie wynikała z wartości niedoszacowania przedmiotu zamówienia zdeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie. Podana ilość punktów wysokościowych jest przybliżona i podlega weryfikacji przez Wykonawcę na podstawie materiałów źródłowych przekazanych do opracowania oraz na podstawie inwentaryzacji terenowej. W szczególności faktyczna liczba punktów osnów może być większa przy czym szacuje się, że nie więcej niż o 20%. Dla większości punktów osnów istnieje w PZGiK dokumentacja w postaci operatów oraz katalogów osnów. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji oraz analizy przekazanych danych PZGiK, pod kątem utworzenia Roboczej BDSOG, a następnie wykonania późniejszej inwentaryzacji terenowej w celu weryfikacji uzyskanej Roboczej bazy.

# Utworzenie Roboczej BDSOG.

Wykonać analizę przekazanych przez Zamawiającego materiałów dotyczących osnów wysokościowych w celu określenia jednolitych i spełniających wymagania zbiorów wysokościowych osnów podstawowych i szczegółowych. Wykorzystać dane pozyskane przez Zamawiającego z CODGiK, a dotyczące osnów podstawowych.

Określić jednolite wersje dokumentacji, z których pochodzą atrybuty poszczególnych punktów osnów.

Określić jednolite wartości atrybutów poszczególnych sieci osnów jak i poszczególnych punktów osnów, w tym:

### oznaczenia operatów,

### przybliżone współrzędne poziome punktów osnów w układzie w jakim należy wykonać niniejsze opracowanie,

### współrzędne wysokościowe punktów osnów w układach pierwotnych oraz układach obowiązujących w niniejszym opracowaniu,

### charakterystyki dokładnościowe oraz metody wyrównania i błędy położenia,

### daty uzyskania współrzędnych,

### klasę osnowy (według klasyfikacji nieobowiązującej I, II, III, IV, pomiarowa wprowadzonej przez instrukcje techniczne "G-1 Pozioma osnowa geodezyjna" i "G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna") oraz według obowiązujących przepisów, poprzez klasyfikację na podstawie poprzedniej klasy, a także analizy dokładnościowej i pozostałych atrybutów,

### informacje o sposobie stabilizacji wraz z podaniem oznaczeń technicznych.

Współrzędne poziome należy uzyskać na podstawie następujących źródeł danych i przeprowadzonych analiz:

### wykorzystać współrzędne zgromadzone w materiałach źródłowych (operatach pomiarowych) oraz mapach przeglądowych, które należy skalibrować,

### zastosować korektę współrzędnych poziomych dla punktów ściennych poprzez nasunięcie na obrys budynku lub budowli, w tym priorytetowo traktować dane pozyskane z pomiarów bezpośrednich,

### zastosować korektę współrzędnych poziomych dla punktów ściennych na podstawie opisów topograficznych gdzie uwidoczniono miary do obiektów przestrzennych w BDPZGIK,

### zastosować korektę współrzędnych poziomych dla punktów ściennych i ziemnych na podstawie innych materiałów w tym: ortofotomapy, analogowych map zasadniczych, serwisów internetowych typu Street View, wywiadu przeprowadzonego w PODGiK a także wskazanych opracowań jednostkowych i kompleksowych w których wykorzystywano te punkty.

Wykonawca dołoży wszelkich starań aby atrybuty punktów osnowy wysokościowej, a szczególnie współrzędne poziome, zostały określone z maksymalną możliwą dokładnością przed rozpoczęciem inwentaryzacji terenowej w celu podniesienia efektywności samej inwentaryzacji.

Utworzyć zbiory ciągów niwelacyjnych w formie mapy wektorowej przedstawiającej orientacyjny przebieg odcinków niwelacyjnych (z dokładnością do 5m) między znakami, pozyskany z map przeglądowych, analizy map topograficznych, przy czym skrajne punkty odcinków powinny być precyzyjnie oparte na współrzędnych poziomych reperów.

Dla dokumentów PZGiK dotyczących osnów wysokościowych utworzyć kompletny RPDŹ według zasad opisanych w rozdziale o utworzeniu RPDŹ dla otrzymanych dokumentów.

Przy skanowaniu opisów topograficznych o formacie A5 lub zbliżonym, należy, poprzez skalowanie lub modyfikację marginesów, doprowadzić do tego aby na jednej stronie A4 zorientowanej pionowo zmieściły się dwa opisy, jeden pod drugim. Można wykonać sprawdzenie tego warunku w edytorze tekstowym poprzez osadzenie uprzednio przygotowanych i losowo wybranych kopii cyfrowych opisów. Ma to na celu późniejszą optymalizację wydruków raportów automatycznych z BDPZGIK.

Materiały kartometryczne należy skalibrować w ich pierwotnym układzie współrzędnych oraz dokonać ich transformacji do układu obowiązującego w niniejszym opracowaniu. Utworzyć rejestr przestrzenny zarchiwizowanych map przeglądowych w Roboczej BDSOG.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do kontroli Roboczą BDSOG w postaci uzupełnionej kompletnej BDSOG zaimportowanej do BDPZGIK. Tak przygotowana baza danych będzie podlegała terenowej weryfikacji i inwentaryzacji oraz w dalszej części prac aktualizacji na podstawie otrzymanych wyników.

# Utworzenie RPDŹ dla dokumentów PZGiK osnów wysokościowych.

Przenoszenie do kopii cyfrowych.

### Przenoszenie do kopii cyfrowej należy wykonać w rozdzielczości zapewniającej łatwe odczytanie dokumentu (co najmniej 300 dpi) przy zastosowaniu głębi 24 bity, kompresji typu JPEG2000 lub typu JPEG utworzonego kodekiem MozJPEG 3.0 lub JPEG XR, o stopniu kompresji 80% ± 5%. Dla dokumentów istniejących w zasobie, jeżeli by nie spełniały powyższych kryteriów co do rozdzielczości oraz czytelności, należy dokonać ich ponownego zeskanowania. Wykonawca musi zwrócić uwagę na optymalizację wielkości pliku kopii cyfrowej do jego jakości aby późniejsza elektroniczna obsługa zasobu (np.: udostępnianie kopii cyfrowych dokumentów przez Internet) była sprawna, stąd nie jest z kolei dopuszczalne stosowanie zbyt dużych rozdzielczości lub zbyt małych stopni kompresji. Wszelkie w tym zakresie odstępstwa należy uzgadniać z Zamawiającym.

### Przy przenoszeniu dokumentu do kopii cyfrowej należy zachować orientację stron dokumentów tak, aby bez obracania kopii cyfrowej dokumentu można było przeczytać większość treści, oraz aby większość możliwej do odczytania treści w postaci tekstu zorientowana była poziomo. Kopie cyfrowe map należy zorientować do kierunku wskazanego przez opis mapy.

### Po zeskanowaniu, obrazy cyfrowe należy uszlachetnić, w tym usunąć zabrudzenia i plamy, w celu poprawienia ich czytelności, a także zmniejszenia objętości obrazu. Nie należy skanować pustych stron, a w szczególności należy je wyeliminować po ewentualnym zeskanowaniu.

### W przypadku, kiedy pozyskane kopie cyfrowe dokumentów zasobu, po wydruku na drukarce kolorowej o rozdzielczości drukowania nie mniejszej niż rozdzielczość skanowania, nie będą jednoznacznie czytelne (np.: nie będzie można odczytać liczb, opisów, pomimo że można je odczytać z materiału analogowego) należy, w porozumieniu z Zamawiającym, dokumenty tychże kopii poddać ponownemu skanowaniu, dopóki nie uzyska się jakości i czytelności oczekiwanej. W tym przypadku uzasadnione jest zwiększenie rozdzielczości skanowania.

## Organizacja kopii cyfrowych w pliki PDF.

### Uzyskane kopie cyfrowe (obrazy) należy organizować w pliki w formacie PDF/A-3 zgodnym z normą ISO 19005-3:2012 korzystając z przestrzeni barw sRGB. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania uzgodnionych z Zamawiającym w toku prac danych dodatkowych, ustawień, wpisów a także metadanych do otrzymanych plików PDF w zakresie: określenia kontroli dystrybucji plików opartej na hasłach lub certyfikatach w związku z nadawanymi przez system PODGiK licencjami, możliwości umieszczenia georeferencji w pliku PDF na podstawie utworzonych plików zakresów w formacie WKT, wstawienia niektórych metadanych, w tym: tytułu, autora, tematu, słów kluczowych, danych określających rodzaj dokumentacji powiązanej wynikających ze słownika z załącznika nr 2 do WT a także na podstawie plików opisowych operatów, umieszczenia warstw tekstowych takich jak pliki danych znajdujące się w BDPZGIK, co do których występują odpowiedniki w formie obrazów cyfrowych.

### Dla dokumentów złożonych z wielu stron należy zastosować wielostronicowe pliki PDF dla jednego dokumentu, np.: dziennik pomiaru kątów będzie jednym dokumentem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych parametrów maksymalnej liczby stron lub wielkości pliku wielostronicowego w trakcie zlecenia. W przypadku kiedy zajdzie konieczność zastosowania wielu plików wielostronicowych w ramach jednego dokumentu, ze względu na ilość stron lub objętość pliku, kolejnym plikom wielostronicowym należy nadać numer kolejny w nazwie. Należy koniecznie zachować kolejność stron w tego rodzaju dokumentach, to znaczy, że kolejne strony dokumentu w pliku PDF muszą odpowiadać kolejnym prawidłowo złożonym stronom dokumentu w postaci materialnej.

### Dokumenty wielostronicowe w ramach opracowań dotyczących osnowy a także opracowań w dostosowywanym RPDŹ będą występować między innymi dla: obliczeń, dzienników, wykazów, warunków technicznych i wytycznych, raportów, sprawozdań technicznych, spisów treści, zgłoszeń prac geodezyjnych. charakterystyki dokładnościowe, specyfikacje techniczne.

### Dokumenty wielostronicowe w ramach opracowań w dostosowywanym RPDŹ będą występować między innymi dla: protokołów, dowodów doręczenia zawiadomienia, decyzji, postanowień, kopii doręczeń wezwań, rejestrów, wypisów.

### Dokumenty jednostronicowe w ramach opracowań dotyczących osnowy a także opracowań w dostosowywanym RPDŹ będą występować między innymi dla: szkiców, map, opisów topograficznych, informacji o przekazaniu znaków pod ochronę.

### Dokumenty jednostronicowe w ramach opracowań dotyczących osnowy będą występować między innymi dla: szkiców, map, opisów topograficznych, informacji o przekazaniu znaków pod ochronę.

### W przypadku, kiedy na odwrocie dokumentu jednostronicowego występuje istotna i odmienna treść, należy utworzyć niezależny dokument jednostronicowy nadając mu atrybuty stosowne do tej treści.

### Każdą stronę dokumentu cyfrowego należy opatrzyć w znak wodny zawierający numer operatu oraz identyfikator materiału zasobu. Należy dołożyć wszelkich starań, aby tenże znak wodny był zarówno widoczny na wydruku, jak i nie pokrywał w 100 % treści na tle jakiej został wybity - aby ta treść była czytelna. Rozmiar czcionki, stopień zaczernienia, sposób mieszania barw, kolor oraz format i wielkość znaków wodnych zostaną ustalone w toku prac z Zamawiającym. Znak wodny należy wstawić w postaci wektorowego obiektu tekstowego umieszczonego na dokumencie PDF, bez ingerencji w piksele obrazu. Znaki wodne umieszczone na dokumencie muszą odpowiadać odpowiednim numerom operatu oraz identyfikatorom materiału zasobu w BDPZGIK.

## Indeksacja opisowa dokumentów.

### Każdy plik PDF należy odpowiednio nazwać stosując wzorce zgodne ze słownikiem wzorców do rodzajów dokumentacji powiązanej w BDPZGIK przedstawionym w załączniku nr 2 do WT. Należy dokładnie zapoznać się ze słownikiem wzorców, aby w sposób prawidłowy i jednolity rozróżnić rodzaje dokumentów. Dokumenty stanowiące kopie z innych opracowań nazwać mianem "%dok-wyj%". Dokumenty, na których występuje treść charakterystyczna dla dwóch lub więcej wzorców, należy przyporządkować do tego wzorca, którego treść jest największa. W przypadku niejasności oraz trudności w przyporządkowaniu wzorca do dokumentu analogowego, należy konsultować się z Zamawiającym przedstawiając stosowne przykłady. Uzgodnione rozwiązania należy stosować do przypadków podobnych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na istniejące w BDPZGIK kopie cyfrowe niejednokrotnie niewłaściwie lub zbyt ogólnie nazwane, ze względu na obowiązujące różne słowniki wzorców nazw dokumentów w różnych okresach działalności PODGiK. Zakłada się, że osoby nadzorujące prace posiadają stosowne doświadczenie w pracy na archiwalnych dokumentach zasobu i potrafią je rozróżniać. Do nazwy należy dodać numer kolejny dokumentu w operacie (jeżeli dany rodzaj dokumentu występuje więcej niż jeden raz (np.: operat zawiera kilka szkiców) oraz numer operatu według przykładu: "OTOP_001-233-19-1999_T3.PDF" gdzie OTOP - wzorzec dla szkiców polowych, 001 - numer opisu w operacie przy czym numery kolejnych dokumentów budujemy z notacji 3-cyfrowej (jak w przykładzie) rozpoczynając od 001 a kończąc na 999 dla każdego rodzaju dokumentu (analogicznie postępujemy przy rozróżnianiu wielu plików wielostronicowych dla dużych dokumentów), 233-19-1999 - przykładowy numer operatu, T3 - tom trzeci tego operatu (stosuje się wyłącznie, kiedy operat jest podzielony na tomy), PDF - oznaczenie formatu pliku.

### Dla każdego zbioru dokumentów operatu należy utworzyć plik opisowy operatu zawierający następujące dane:

#### Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu.

#### Data wpisania materiału zasobu do ewidencji - data przyjęcia operatu do zasobu.

#### Data zgłoszenia pracy geodezyjnej.

#### Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

#### Nazwa materiału zasobu.

#### Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu: województwo, powiat, gmina, obręb.

#### Informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac.

#### Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu.

#### Informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nie-elektronicznej.

#### Informacje o twórcy materiału zasobu.

#### Informacje o dostępie do materiału zasobu.

#### Oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o zasobie narodowym.

#### Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu.

#### Kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o zasobie narodowym.

#### Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości - treść tego atrybutu należy ustalić z Zamawiającym w toku prac, w szczególności należy podać liczbę stron operatu/tomu wynikającą ze spisu treści lub, kiedy nie ma spisu treści, wynikającą z fizycznego przeliczenia wykonanego w trakcie inwentaryzacji.

#### Oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu.

#### Sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału z zasobu.

#### Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu.

#### Data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.

a także:

#### Informacja o asortymencie prac geodezyjnych i kartograficznych jaki został wykonany w ramach prowadzonej pracy, przy czym w przypadku opracowania posiadającego różne asortymenty należy wymienić je - zgodnie ze słownikiem asortymentów prac funkcjonującym w BDPZGIK.

#### Informacja o osobie uprawnionej, która poświadczała powstałą dokumentację prac - imię i nazwisko - zgodnie z ujednoliconym słownikiem geodetów uprawnionych.

#### Informacja dodatkowa w postaci pola opisowego (tekstowego) ustalona w toku prac z Zamawiającym a służąca np.: do odróżnienia opracowań specjalnych mających istotne znaczenie dla Zamawiającego.

### Plik opisowy może mieć format XML zawierający pola wymienione w schemacie aplikacyjnym z rozporządzenia o zasobie, format pliku tekstowego lub oba rodzaje plików, z tym że strukturę pliku tekstowego należy uzgodnić z Zamawiającym. W szczególności od Wykonawcy wymaga się aby wszystkie wymienione atrybuty były określone rzetelnie. Plik opisowy operatu musi mieć nazwę taką samą jak nazwa katalogu operatu opatrzoną odpowiednim rozszerzeniem wynikającym z przyjętej struktury pliku opisowego (np.: 001-233-19-1999_T3.XML lub 001-233-19-1999_T3.TXT). Na dzień dzisiejszy nie istnieje interfejsowa możliwość zaimportowania tych informacji z pliku opisowego automatycznie do BDPZGIK (za pomocą funkcji do modyfikacji jednostkowych). Pliki opisowe operatów mają służyć do udokumentowania i kontroli wykonanych prac przed przeniesieniem do BDPZGIK oraz stanowić kopię zapasową tych danych w postaci plikowej.

### Wszelkie atrybuty opisowe umieszczane w plikach opisowych operatu należy w pierwszej kolejności pozyskać ze słowników tych atrybutów (jeżeli takie funkcjonują w BDPZGIK), a w drugiej kolejności, w porozumieniu z Zamawiającym, utworzyć i uzupełnić w słownikach brakujące wpisy. Należy się spodziewać, ze względu na dużą rozpiętość czasową, że wiele wartości atrybutów będzie wymagało uzupełnienia. W celu właściwego i jednoznacznego przypisania atrybutów Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, oraz pod jego nadzorem, dokona ujednolicenia słowników wszystkich uzupełnianych atrybutów w BDPZGIK, tak by określona wartość słownikowa wskazywała zawsze na jedną wartość (reprezentację) w bazie danych i występowała w tejże bazie tylko jeden raz. Proces ujednolicenia musi nastąpić w początkowej fazie zlecenia, aby indeksacja opisowa była wykonywana z wykorzystaniem ujednoliconych słowników. W czasie wykonywania indeksacji opisowej, w przypadku natrafienia na wartość nie występującą w ujednoliconych słownikach, należy informację o tym przekazać Zamawiającemu, oraz w porozumieniu z nim, dokonać uzupełnienia brakujących wartości w słownikach.

## Indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych.

### Zakresy przestrzenne tworzy się w układzie współrzędnych opracowania. Zakresy przestrzenne w kopii plikowej tworzy się dla każdego dokumentu cyfrowego oraz dla każdego zbioru dokumentów tworzących operat za pomocą plików zakresów WKT lub WSP, przy czym nazwy plików zakresów dokumentów muszą być takie same jak odpowiadające im dokumenty a różnić się jedynie rozszerzeniem zaś pliki zakresów zbiorów dokumentów tworzących operat analogicznie muszą mieć nazwę odpowiadającą plikowi opisowemu operatu a różnić się jedynie rozszerzeniem. Należy dołożyć wszelkich starań aby utworzyć zakresy dla wszystkich obiektów, dla których się tego wymaga, ze względu na istotną rolę tego atrybutu przy późniejszej sprawnej obsłudze zgłoszeń prac oraz analizy dokumentów dotyczących osnów pomiarowych. Na dzień dzisiejszy nie istnieje możliwość bezpośredniego importu zakresu z pliku WKT do BDPZGIK za pomocą interfejsu TurboEWID.

### Przy tworzeniu zakresów przestrzennych obiektów rejestrów przestrzennych należy zwrócić szczególną uwagę na warunki poprawnej topologii obszarów, w tym zakresy przypisane do jednego obiektu muszą spełniać następujące warunki:

#### nie mogą się wzajemnie przecinać,

#### nie mogą się zawierać, chyba że obszar zawarty będzie miał odwróconą kolejność wierzchołków w stosunku do obszaru zawierającego - poprawny pierścień,

#### muszą posiadać niezerowy obszar (powierzchnię),

#### mogą (w wielu przypadkach to będzie konieczne) tworzyć wielo-obszary,

#### nie mogą tworzyć tzw. ósemek - w takim przypadku należy utworzyć dwa zakresy połączone jednym wspólnym punktem.

### Przy określaniu zakresów przestrzennych obiektów rejestru przestrzennego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność geometryczną zakresu, w kontekście treści dokumentu do jakiego przypisany jest zakres, a w szczególności do uwidocznionych na dokumencie związków geometrycznych pomiędzy obiektami, w tym przypadku do obszarów gdzie zakładano osnowy pomiarowe. W tym celu zakres ma spełnić wszystkie następujące warunki:

#### Zakres nie może być większy niż obwiednia wypukła zbudowana na zbiorze punktów osnów pomiarowych, z dokładnością do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

#### Zakres nie może być mniejszy niż obwiednia dopasowana zbudowana na zbiorze punktów osnów pomiarowych, z dokładnością do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

#### Zakres ma być dopasowany i proporcjonalny do kształtu obszaru, który pokrywa osnowa wraz z buforem obszaru o rozmiarze 10m.

## Kopia plikowa dokumentów cyfrowych.

### Każdy zbiór plików PDF operatu należy umieścić w katalogu o nazwie operatu wraz z numerem tomu (w przypadku, kiedy operat będzie posiadał więcej niż jeden tom), np.: dla pliku "OTOP_001-233-19-1999_T3.PDF" nazwa katalogu to "233-19-1999_T3". Nazwa katalogu operatu musi być tożsama z numerem operatu z wyłączeniem znaków, które nie są dozwolone w nazewnictwie plików i katalogów w systemie Windows. Zamiast ukośników "/" stosujemy pauzę "-". W miejscu oddzielenia numeru operatu od numeru jego tomu stosujemy podkreślenie "_". Kolejne tomy oznaczamy literą "T" a po niej stosujemy numerację arabską tomów. Wszystkie pliki kopii cyfrowych stron operatu jak i pliki stowarzyszone należy umieszczać w katalogu operatu. Numery operatów stosowane w nazwach plików muszą być takie same jak numer operatu zastosowany w katalogu operatu.

### Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia kopii plikowej dokumentacji cyfrowej według struktury opisanej w WT i przekazania jej na dysku zewnętrznym o parametrach zawartych w tabeli poniżej.

Tabela 1 - Parametry techniczne zewnętrznego dysku twardego.

| Lp. | Parametr | Wartość oczekiwana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stan | fabrycznie nowy |
| 2 | Pojemność | Nie mniej niż 150 % wielkości jaką zajmą dane |
| 3 | Złącze | USB 2.0/3.0 |
| 4 | Gwarancja | 24 miesiące lub więcej |
| 5 | Inne | Norma odporności na wstrząsy MIL-STD-810F 516.5 |
| 6 | system plików | NTFS |

## Przygotowaną kopię plikową dokumentacji cyfrowej, po weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca przeniesie do BDPZGIK. W tym celu Wykonawca wykona następujące czynności:

### Uzupełnienie obiektów rejestru operatów technicznych osnów.

### Uzupełnienie obiektów rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych osnów oraz utworzenie lub uzupełnienie relacji obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej do obiektu operatu, a także przeniesienie (powielenie) tych wartości atrybutów, które są wspólne dla tych obiektów (np.: asortymenty prac, zakresy przestrzenne.

### Utworzenie obiektów rejestru dokumentów składowych operatu osnów z przypisaniem im wszystkich ustalonych w toku prac atrybutów opisowych i przestrzennych, a w przypadku, kiedy obiekt dokumentu składowego operatu istnieje, uzupełnienie brakujących lub błędnie wpisanych atrybutów obiektu. Utworzenie lub uzupełnienie relacji obiektu dokumentu składowego operatu do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości atrybutów, które są wspólne dla tych obiektów (np.: asortymenty prac, zakresy przestrzenne).

### Uzupełnienie obiektów rejestru dokumentów cyfrowych poprzez osadzenie w BDPZGIK kopii cyfrowych dokumentów źródłowych oraz powiązanie z obiektami wyżej wymienionych rejestrów, a także uzupełnić zakresy przestrzenne dokumentów źródłowych. W praktyce każdy obiekt dokumentu składowego operatu powinien odpowiadać obiektowi dokumentu cyfrowego będącego kopią cyfrową dokumentu źródłowego w relacji 1 do 1.

### Nadanie identyfikatorów ewidencyjnych, dla obiektów operatów oraz obiektów dokumentów składowych operatu a także dla odpowiadających im obiektów dokumentów cyfrowych wraz z osadzeniem znaków wodnych na kopiach cyfrowych tych dokumentów w BDPZGIK. Przy dokumentach składowych operatu należy zachować numerację identyfikatorów zgodną z kolejnością wynikającą z numerami dokumentów w operacie jakie nadano przy indeksacji opisowej.

### Przy tworzeniu zakresów przestrzennych należy pamiętać, że zakresy przestrzenne w BDPZGIK tworzy się dla każdego obiektu operatu, obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej, obiektu dokumentu składowego operatu oraz dokumentu cyfrowego, niezależnie, jeżeli nie istnieją przesłanki do tego, że zakres danego rodzaju obiektu jest tożsamy z zakresem obiektu powiązanego lub nadrzędnego. W przypadku kiedy istnieją takie przesłanki, zakres ten należy utworzyć lub przejąć z tożsamości lub relacji do obiektu powiązanego lub nadrzędnego. Zakres dokumentu składowego operatu należy utworzyć z zakresu powiązanego dokumentu cyfrowego poprzez przejęcie, a kiedy ten dokument nie posiada swojego indywidualnego zakresu, należy go utworzyć poprzez przejęcie z zakresu obiektu nadrzędnego czyli operatu. Zakres operatu należy utworzyć z agregacji zakresów dokumentów składowych tego operatu. Kiedy dokumenty składowe operatu nie posiadają swoich indywidualnych zakresów, zakres operatu należy utworzyć z innych dostępnych informacji, np.: z danych pomiarowych zamieszczonych w operacie. Zakres zgłoszenia pracy należy utworzyć z zakresu powiązanego operatu poprzez przejęcie.

### Uzupełnienie obiekty rejestrów powiązanych z RPDŹ.

### Wszystkie atrybuty wymienione w plikach opisowych muszą zostać przeniesione do ich odpowiedników w BDPZGIK, zarówno dla obiektów operatów jak i innych obiektów powiązanych, w których występują odpowiedniki tych atrybutów, np.: informacja o asortymentach prac występuje zarówno przy obiekcie operatu, obiekcie zgłoszenia pracy jak i przy obiekcie dokumentu składowego operatu. Należy dołożyć wszelkich starań aby w czasie uzupełniania BDPZGIK nie powielić obiektów tworzonych rejestrów oraz modyfikowanych słowników i w pierwszej kolejności wykorzystać istniejące już obiekty. W szczególności, w BDPZGIK prowadzi się od wielu lat rejestr operatów technicznych, rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych a także słowniki powiązane, z których Wykonawca jest zobowiązany skorzystać w pierwszej kolejności poprzez wyszukanie obiektów a w drugiej kolejności poprzez uzupełnianie brakujących. Należy także pamiętać, że obiekty rejestrów przestrzennych prowadzonych w BDPZGIK mogą mieć oznaczenia (sygnatury) niezgodne ze stanem faktycznym (na półce). W takich przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do korekty oznaczeń (sygnatur) wszystkich obiektów rejestrów w celu ujawnienia stanu faktycznego.

# Przegląd i inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej.

Przegląd wykonać dla wszystkich punktów osnowy wysokościowej oraz zgodnie z §12 do §19 wytycznych technicznych G-1.6.

Po odnalezieniu znaku naziemnego sprawdzić rodzaj znaku, jego stan i umieszczone na opisie topograficznym miary od znaku do szczegółów sytuacyjnych. W przypadku gdy znak stanowi trwały element budowli (np. mur oporowy), zasięgnąć informacji czy znak nie uległ naruszeniu (ewentualna przebudowa lub remont).

Wykonać prace zabezpieczające i porządkowe, w tym:

### Oczyścić podłoże wokół znaku (usunąć murawę bezpośrednio przy znaku).

### Wyciąć krzaki w bezpośrednim sąsiedztwie znaku.

### Oznaczyć słup punktu oraz miejsca posadowienia punktu np.: widoczny znak na drzewie, asfalcie, chodniku itp.; niezmywalną farbą, w jaskrawym kolorze, nie malować samej głowicy a jedynie jej okolicę, malowanie słupa dotyczy jedynie punktów ziemnych, malowanie pozostałych elementów dotyczy obu rodzajów punktów.

### W przypadku kiedy znak reperu będzie niestabilny, wówczas należy go wyjąć, a następnie osadzić z powrotem stosując kotwę chemiczną - w tabeli inwentaryzacyjnej należy taki punkt opisać uwagą: "naruszony - do ponownej niwelacji". W BDSOG należy taki punkt oznaczyć jako zniszczony.

W trakcie inwentaryzacji wykonać wstępne prace projektowe, w tym:

### Dokonać kwalifikacji miejsc, gdzie punkt został uznany za zniszczony, pozostały ślady po jego mocowaniu oraz podłoże i inne okoliczności świadczą o tym, że można na nowo osadzić zespół punktów.

### Dokonać kwalifikacji miejsc nadających się pod nowe zespoły punktów, wraz z uzyskaniem zgody na osadzenie każdego z elementów zespołu punktów zgodnej ze wzorem z załącznika nr 3 do WT, w dwóch egzemplarzach, gdzie jeden należy zostawić osobie właściciela lub zarządcy. Należy pamiętać, że każdy zespół punktów nowo-projektowanej osnowy składać się będzie z jednego ziemnego punktu głównego oraz przynajmniej dwóch punktów kierunkowych.

### Wskazane jest projektowanie jak największej liczby zespołów punktów na obiektach należących do jednego właściciela.

### Przeprowadzić wywiady terenowe celem określenia optymalnych tras prowadzenia odcinków niwelacyjnych tak, by realizacja projektu była optymalna ekonomicznie i dokładnościowo. Udokumentować trasy na mapie przeglądowej oraz na mapie z projektem.

### Sprawdzić możliwości dokonywania obserwacji GNSS. W tabeli inwentaryzacyjnej, dla każdego punktu, należy podać informację o możliwości dokonywania obserwacji GNSS. Sprawdzić stabilność głowicy znaku i możliwość osadzenia łaty, podając wysokość przestrzeni dostępnej do osadzenia łaty lub innego przymiaru, przy czym kiedy przestrzeń taka jest większa niż 5 m wówczas uważa się ją jako nieograniczoną.

### Punkty zinwentaryzowane należy klasyfikować jako: dobry, dostateczny, niedostępny, nieodnaleziony, zniszczony.

### Punkt uznaje się za „dostateczny”, jeżeli wysokość przeszkody (gzymsu, ocieplenia) nad nim jest wyższa niż 1.6 m (możliwość postawienia jednego segmentu łaty fiberglasowej), w przypadku niższej przeszkody punkt uznaje się za „niedostępny”.

### Punkt zostanie sklasyfikowany za „nieodnaleziony", jeżeli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego ustalenia miejsca położenia punktu, punkt nie posiada danych do odszukania instrumentalnego, a także nie napotkano śladów wskazujących wyraźnie na zniszczenie znaku.

### Punkt zostanie sklasyfikowany za „zniszczony" jeżeli:

#### opis topograficzny, sytuacja terenowa i kontrolne wyznaczenie ze współrzędnych pozwalają na ustalenie położenia punktu z dokładnością do 0,25 m a punktu nie odnaleziono, pomimo zbadania ziemi za pomocą szpili, a w miejscach gdzie to jest możliwe (tereny nie pokryte chodnikami, asfaltem lub inną trwałą nawierzchnią) nie odnaleziono punktu, pomimo wykopania otworu o kubaturze zbliżonej do sześcianu i wymiarach około 1 m3 - dla punktów ziemnych. W przypadku kiedy zajdą okoliczności, gdzie należy wykonać otwór, wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie otworu a także jego jednoznaczną identyfikację, np.: poprzez umieszczanie w tle zdjęcia charakterystycznych obiektów krajobrazu i zabudowy. Zamawiający będzie skrupulatnie sprawdzał rzetelne wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy. Należy szacować, że punktów ziemnych jest nie więcej niż 50% spośród wszystkich punktów szczegółowej osnowy wysokościowej.

#### w miejscu osadzenia znaku wykonano roboty inżynieryjno - budowlane (np. budynek, wał ochronny, drogę o utwardzonej nawierzchni, chodnik), przy czym miejsce położenia punktu ustalono jednoznacznie.

#### dla punktów umieszczonych w ścianach budynków lub budowli - obiekt gdzie był zamontowany punkt został wyburzony lub przebudowany bądź nie odnaleziono znaku reperu.

### Punkt zostanie sklasyfikowany za "do odnowienia" kiedy:

#### zostanie odnalezione miejsce osadzenia reperu ziemnego i jest możliwe ponowne osadzenie punktu lub znaleziona głowica wykazuje niestabilność,

#### stwierdzono pochylenie lub uszkodzenie znaku umożliwiające jego łatwą naprawę, bądź jego odtworzenie jest wskazane ze względu na znaczenie punktu.

### Po stwierdzeniu identyczności punktu dokonać oceny stanu istniejących znaków. Wyniki oględzin zaznaczyć na opisie topograficznym kolorem czerwonym.

### Wykonać dokumentację fotograficzną punktów odnalezionych, uszkodzonych a także miejsc w których uprzednio były osadzone punkty.

### Wykonać pomiary wyznaczające współrzędne poziome punktów z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej.

### Sprawdzić i zaktualizować, a także utworzyć opisy topograficzne, w tym:

#### Sprawdzić i ewentualnie skorygować dane dotyczące miejsca położenia punktu (województwo, gmina, miejscowość).

#### Sprawdzić zgodność sytuacji terenowej z przedstawioną na opisie i ewentualne ją uzupełnić.

#### Sprawdzić zgodność oznaczenia znaku naziemnego ze stanem faktycznym oraz jego numeru.

### Przy okazji aktualizacji opisów topograficznych, a także przy ich wykonaniu dla nowych punktów należy stosować następujące zasady:

#### Podstawowym elementem opisu topograficznego jest szkic umożliwiający odnalezienie punktu. Na szkicu sytuacyjnym należy pokazać położenie znaku danego punktu związane miarami ze szczegółami terenowymi.

#### Szkic sytuacyjny sporządza się z zachowaniem znaków umownych obowiązujących przy opracowaniu mapy zasadniczej. Szkic sytuacyjny sporządza się w miarę możliwości z zachowaniem przybliżonych proporcji w długościach. Na szkicu przedstawia się szczegóły terenowe istotne dla odnalezienia punktu, miary liniowe do pobliskich trwałych szczegółów terenowych podaje się z dokładnością 0,01 m, w sposób umożliwiający dwukrotne niezależne wyznaczenie jego położenia w terenie; miary terenowe do innych szczegółów terenowych oraz miary z linii pomiarowych podaje się z dokładnością odpowiednią dla danej grupy dokładności określenia szczegółu.

#### Przy wylotach dróg podaje się nazwy najbliższych miejscowości, dróg wyższej klasy lub charakterystycznych elementów terenu; zaleca się wskazywanie elementów, których identyfikacja na mapie i w terenie nie nastręcza trudności. Sytuację terenową na szkicu sytuacyjnym orientuje się do północy, przy czym kierunek północny na szkicu jest równoległy do bocznej ramki formularza.

#### Na opisie topograficznym przedstawia się ponadto rozmieszczenie naziemnych i podziemnych elementów znaku geodezyjnego, a także inne informacje dotyczące znaków i ich położenia, takie jak: rodzaj znaku, jego numer, typ i wymiary oraz głębokość osadzenia znaku.

### Dokumentacja końcowa inwentaryzacji:

#### mapy przeglądu punktów osnowy w skali 1:10 000 wraz z naniesionymi miejscami gdzie uzyskano zgodę na osadzenie punktu osnowy.

#### zaktualizowane opisy topograficzne,

#### zestawienie tabelaryczne wyników inwentaryzacji punktów zawierające: numer(y) punktu, nazwa punktu, stan punktu, przydatność do pomiaru GNSS, wysokość przestrzeni na osadzenie łaty spośród wartości: brak, 0,01 ÷ 5,00, bez ograniczeń.

#### wstępny projekt szczegółowej osnowy wysokościowej, w tym: zgody na osadzenie punktów osnowy.

# Projekt modernizacji osnowy szczegółowej powiatu.

Zakłada się, że wykonanie projektu technicznego osnowy będzie jedynie formalnym przeniesieniem ustaleń i prac projektowych wykonanych podczas inwentaryzacji terenowej oraz konfrontacją z pożądanymi parametrami statystycznymi. Przy opracowaniu projektu należy kierować się zasadą, żeby do projektowanej osnowy włączyć jak najwięcej punktów istniejących osnów. Dotyczy to, w szczególności, wszystkich punktów, w których znaki przetrwały w stanie nienaruszonym. Należy także wykorzystać miejsca (otwory po punktach ziemnych), w których były wcześniej osadzone punkty ale zostały zniszczone. Podstawowym kryterium powinna być funkcjonalność sieci oraz trwałość i dostępność znaków. W kontekście współrzędnych wysokościowych wysokości sieć powinna stanowić układ wielowęzłowy dowiązany do punktów osnowy podstawowej. Projekt techniczny modernizacji należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Projekt techniczny należy opracować tak, by przy okazji wykonywania pomiarów niwelacyjnych nowych zespołów punktów wykonać pomiary niwelacyjne wszystkich pozostałych odnalezionych punktów osnowy wysokościowej. Szacuje się, że w wyniku inwentaryzacji za zniszczone, a za czym nie nadające się do pomiaru zostanie uznane co najmniej 25% wszystkich punktów szczegółowej osnowy wysokościowej. Szacuje się, że sumaryczna długość ciągów  niwelacyjnych nowych zespołów punktów jak i wszystkich pozostałych odnalezionych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej będzie wynosić nie mniej niż 1100 km podwójnej niwelacji (nie mniej niż 2200 km niwelacji w jednym kierunku). Zakłada się, że na obszarze opracowania należy rozlokować nie mniej niż 100 nowych zespołów punktów, przy czym docelowa liczba nowych zespołów punktów jak i długość ciągów niwelacyjnych będzie wynikała z wartości niedoszacowania przedmiotu zamówienia zdeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie. Każdy z elementów zespołu należy projektować oraz stabilizować jako nowy przy czym dopuszczalne jest wykorzystywanie miejsc gdzie uprzednio usytuowane były punkty zniszczone lub nieodnalezione. W terenach zurbanizowanych zespół musi składać się z jednego punktu głównego oraz co najmniej 3 punktów kierunkowych. W terenach wiejskich zespół może liczyć jeden punkt główny i co najmniej 2 punkty kierunkowe.

### Projekt powinien uwzględniać dobór konstrukcji sieci oraz odpowiednich technik pomiarowych i sprzętu, tak aby po wyrównaniu błąd wysokości punktu nie przekraczał 0,01 m lub błąd jej pomiaru nie przekraczał wartości 4 mm/km.

### Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu, obsadzenie punktami osnowy wielofunkcyjnej wraz z punktami zachowanej osnowy wysokościowej dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych będzie nie mniejsze niż wskaźnik, że na każde 100 budynków ewidencyjnych miejscowości (obrębu ewidencyjnego) przypada jeden punkt osnowy posiadającej funkcję wysokości; oraz nie większe niż wskaźnik, że na każde 100 budynków ewidencyjnych miejscowości (obrębu ewidencyjnego) przypadają 3 punkty osnowy posiadającej funkcję wysokości.

### Maksymalna długość linii niwelacyjnej nie może przekroczyć 18 km, a dla terenów zabudowanych długość linii nie może przekroczyć 6 km. W trakcie wywiadu terenowego, dla potrzeb projektu należy uwzględnić maksymalne długości odcinków niwelacyjnych biorąc pod uwagę charakter terenu:

#### 1,0 km na terenach zabudowanych,

#### 1,5 km na terenach o rozrzuconej zabudowie,

#### 4,0 km na terenach rolnych i leśnych.

### Projekt uzupełnienia osnowy zostanie opracowany na mapach topograficznych w skali 1:10 000. Projekt wraz z opisem technicznym winien zawierać:

#### zasięg opracowania,

#### wyniki inwentaryzacji osnowy wysokościowej oraz inwentaryzacji osnów poziomych zrealizowanych w poprzednich kampaniach,

#### lokalizację poszczególnych punktów projektowanej osnowy,

#### przebieg projektowanych ciągów niwelacyjnych oraz wizur,

#### przebieg linii niwelacyjnych osnowy podstawowej bazowej 2 i 1 klasy,

#### dowiązanie projektowanych ciągów niwelacyjnych do punktów klas wyższych,

#### repery, które będą użyte do nawiązania wysokościowego sieci,

#### omówienie technologii pomiaru osnowy,

#### omówienie zasad wyrównania sieci.

### Numerację nowych punktów osnowy 3 klasy należy uzgodnić z PODGiK zgodnie z załącznikiem nr 1 rozdz. 9 do rozporządzenia o osnowach.

# Stabilizacja punktów osnowy oraz dokumentacja prac.

Stabilizacja punktów.

### Wykonawca wykona stabilizację punktów osnowy zgodnie z wykonanym projektem. Wszystkie punkty należy stabilizować jako ziemne.

### Przy ustalaniu lokalizacji punktów należy dążyć do uzyskania jak największej liczby wzajemnych wizur na sąsiednie punkty tej samej lub wyższej klasy. Przy ustalaniu lokalizacji punktów należy uwzględnić następujące warunki:

#### unikać zakryć horyzontu i przeszkód terenowych mogących powodować odbicia sygnałów satelitarnych, w szczególności: budowle, drzew, krzewy, samochody;

#### punkty nie powinny być projektowane w bezpośrednim sąsiedztwie aktywnych elementów infrastruktury technicznej emitujących fale elektromagnetyczne, w szczególności nadajników radiowych, linii energetycznych, trakcji kolejowej;

#### każdy punkt osnowy szczegółowej powinien mieć określony minimum jeden przestrzenny wektor na sąsiedni, widoczny bez przeszkód punkt sieci.

### Należy zastosować znaki jednopoziomowe typu 75a lub 75b (Wytyczne techniczne G-1.9), w których należy osadzić głowicę ze stali nierdzewnej typu 86b lub 87, tak by pełniły rolę osnowy dwufunkcyjnej zgodnie z Rys. 1, 2 i 3 poniżej. Punkty należy stabilizować znakami dwufunkcyjnymi typu 75 jednopoziomowymi, o spodzie posadowionym co najmniej 20 cm poniżej poziomu zamarzania gruntu oraz co najmniej 50 cm powyżej zwierciadła wody gruntowej. Znak osnowy stanowi słup żelbetowy w kształcie ostrosłupa ściętego, posadowiony na płycie betonowej, zalany zaprawą betonową o parametrach betonu co najmniej C 12/15 (PN-EN.206:201404). Centr znaku to oś sferycznej wypukłości osadzonego w wierzchu słupa reperu stosowanego do stabilizacji ściennej.

### Do osadzenia wszystkich głowic należy zastosować klej (cement) montażowy typu "kotwa chemiczna" (np.: ATLAS, CERESIT, FISCHER) o podniesionej wytrzymałości na niskie temperatury. Stabilizację wykonywać koniecznie w temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza.

### Głowic znaków nie powlekać żadnymi farbami ani innymi środkami. Należy zadbać o ich bezwzględną czystość po czynnościach stabilizacji.

### Przy wykonywaniu stabilizacji punktów na terenach zurbanizowanych Wykonawca winien zadbać o szczególną ostrożność i zachowanie podstawowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku bliskiej lokalizacji stabilizowanego punktu z sieciami uzbrojenia podziemnego.

Rysunek 1. Głowice znaku typu 86b i 87.

Rysunek 2. Realizacja stabilizacji punktu osnowy wielofunkcyjnej.

Rysunek 3. Przykładowe zdjęcie głowicy repera typu 87.

### Znaki należy stabilizować nie mniej niż 3 miesiące przed ich pomiarem, by pomiar nastąpił po ustabilizowaniu się znaku.

Przekazanie znaków pod ochronę.

### W ramach prac projektowych uzyskano wstępne zgody od właścicieli nieruchomości, na których zaprojektowano punkty, jednakże zgody te nie są zawiadomieniem o osadzeniu znaków i przekazaniu ich pod ochronę a jedynie informacją o takim zamierzeniu. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany zebrać Zawiadomienia o osadzeniu znaków i przekazaniu ich pod ochronę, które dostarczy właścicielowi/władającemu nieruchomością, uzyskując od niego potwierdzenie odbioru to jest podpis wraz z datą, świadczące o przyjęciu znaku pod ochronę.

### Zwrotne poświadczenia odbioru poczty lub dowody nadania przesyłki nie będą akceptowane.

### Zawiadomienia doręcza się w przypadku umieszczenia nowych znaków oraz dla punktów adaptowanych i naprawianych.

### Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach oraz obiektach budowlanych należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością.

### W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym wszystkimi nieruchomościami.

### Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla: właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością oraz dla starosty w ramach dokumentacji prac. Kopię zawiadomienia Wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do PZGiK.

### Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na Wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich konserwacji (naprawy) oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac.

Opisy topograficzne znaków.

### Opis topograficzny punktu powinien zawierać co najmniej: numer punktu, godło arkusza mapy, nazwę gminy i miejscowości, miejsce na współrzędne geodezyjne punktu, szkic lokalizacyjny lub zdjęcie, dane dotyczące stabilizacji oraz miejsce na dane z pomiaru osnowy.

### Podstawowym elementem opisu topograficznego jest szkic umożliwiający odnalezienie punktu. Na szkicu sytuacyjnym należy pokazać położenie centra lub zespołu znaków danego punktu związanych miarami ze szczegółami terenowymi, przy czym należy stosować następujące zasady:

#### szkic sytuacyjny należy sporządzić z zachowaniem znaków umownych obowiązujących przy opracowaniu mapy zasadniczej;

#### szkic sytuacyjny należy sporządzić w miarę możliwości z zachowaniem przybliżonych proporcji w długościach;

#### na szkicu należy przedstawić szczegóły terenowe istotne dla odnalezienia punktu, miary liniowe do pobliskich trwałych szczegółów terenowych należy podać z dokładnością 0,01 m, w sposób umożliwiający dwukrotne niezależne wyznaczenie jego położenia w terenie; miary terenowe do innych szczegółów terenowych oraz miary z linii pomiarowych należy podać z dokładnością odpowiednią dla danej grupy dokładności określenia szczegółu;

#### przy wylotach dróg należy podać nazwy najbliższych miejscowości, dróg wyższej klasy lub charakterystycznych elementów terenu; zaleca się wskazywanie elementów, których identyfikacja na mapie i w terenie nie nastręcza trudności;

#### sytuację terenową na szkicu sytuacyjnym orientuje się do kierunku północy, przy czym kierunek północny na szkicu jest równoległy do bocznej ramki formularza;

#### zamiast szkicu sytuacyjnego dopuszcza się wstawienie zdjęcia lub wycinka mapy topograficznej (foto-szkic), o ile jednoznacznie pokazują lokalizację punktu.

#### na opisie topograficznym należy przedstawić ponadto rozmieszczenie ściennych, naziemnych i podziemnych elementów znaku geodezyjnego, a także inne informacje dotyczące znaków i ich położenia, takie jak: rodzaj znaku, jego numer, typ i wymiary, odległości pomiędzy znakami w zespole oraz głębokości ich osadzenia.

### Opis topograficzny punktu powinien zawierać datę jego sporządzenia ,nazwę Wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby, która go sporządziła.

# Pomiary osnowy - warunki ogólne.

Metody i technologie pomiaru stosowane przy pomiarze punktów osnowy wielofunkcyjnej mają być tak dobrane, aby Wykonawcy tych prac oraz organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej miały możliwość dokonywania kontroli na poszczególnych etapach tych prac, która polegałaby w szczególności na:

### co najmniej dwukrotnym, niezależnym wykonywaniu pomiarów i obliczeń;

### wykonywaniu obserwacji nadliczbowych;

### porównywaniu wyników pomiaru i obliczeń w celu wykrycia i eliminacji błędów grubych, przy czym za błąd gruby należy uważać błąd, którego wartość przekracza co najmniej trzykrotnie oszacowaną wielkość błędu pomiaru lub obliczeń, a także oczywistą omyłkę, w szczególności: w jednostkach albo zakresie pomiaru.

Instrumenty i przymiary używane przy pomiarze punktów osnowy powinny mieć przeprowadzone podstawowe i okresowe badania techniczne i wyznaczone poprawki komparacyjne. Badania podstawowe i okresowe instrumentów i przymiarów wykonuje się w laboratoriach upoważnionych do wydawania certyfikatów zgodności, na zasadach określonych w ustawie Prawo o miarach.

Przed rozpoczęciem pomiarów i po ich zakończeniu, a także w przypadku zaistnienia podejrzeń co do zmiany wartości parametrów technicznych instrumentów i przymiarów, wykonuje się dodatkowe pomiary sprawdzające. Pomiarów sprawdzających dokonuje wykonawca prac. Dokumenty potwierdzające wykonanie badań technicznych i pomiarów sprawdzających, należy dołączyć do geodezyjnej dokumentacji technicznej.

Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić stan znaku geodezyjnego, a w przypadku zaistnienia podejrzeń co do zmiany położenia znaku wykonuje się dodatkowe pomiary sprawdzające.

Dopuszcza się stosowanie nowych metod pomiaru, typów instrumentów pomiarowych wynikających z postępu technicznego i technologicznego, pod warunkiem uzyskania dokładności wyznaczeń wynikowych określonych rozporządzeniem.

# Pomiar i dokumentacja prac - pomiary wysokościowe.

Wykonawca powinien posiadać możliwości techniczne realizacji pomiarów osnowy wysokościowej 3 klasy (niwelatory samopoziomujące - wymagane cyfrowe, odbiorniki GPS, tachimetry) oraz licencjonowane dedykowane oprogramowanie umożliwiające ścisłe wyrównanie. Sprzęt pomiarowy powinien posiadać aktualne świadectwo atestacji oraz protokoły sprawdzenia wewnętrznego.

Całą sieć należy pomierzyć przy użyciu urządzeń pomiarowych umożliwiających osiągnięcie dokładności pomiaru nie mniejszej niż 2,5 mm/km z możliwością automatycznego zapisu i kontroli obserwacji - celem przekazania ich Zamawiającemu.

Pomiarem należy objąć wszystkie punkty nowe oraz punkty osnowy istniejącej.

Pomiar linii niwelacyjnych należy wykonać sprzętem spełniającym niżej określone warunki:

### Sprzęt służący do pomiaru osnowy wysokościowej powinien składać się z:

#### niwelatora technicznego, samopoziomującego o powiększeniu lunety min. 24 x, błędzie średnim poziomowania osi celowej (przy użyciu kompensatora) ≤ 0,8", z automatyczną rejestracją obserwacji;

#### statywu odpowiedniego dla danego typu niwelatora przy czym nie należy stosować statywów aluminiowych;

#### dwóch łat inwarowych lub fiberglasowych lub składanych sklejkowych np.: Trimble LD23. Zabrania się stosowania do pomiarów łat kodowych aluminiowych. Do niwelatorów Leica Sprinter zaleca się stosowanie łat nieskładanych fiberglasowych 3 m GSS113. Wskazane jest stosowanie podpór do łat;

#### żabek jedno-trzpieniowych o wadze min. 3,5 kg.

### Przed rozpoczęciem pomiarów niwelator należy sprawdzić i zrektyfikować.

### Sprawdzenie i rektyfikację instrumentu należy okresowo przeprowadzać w czasie prac polowych. Łaty niwelacyjne powinny mieć wyznaczone poprawki do długości średniego metra.

### Poprawka łaty powinna być wyznaczona z błędem średnim do 0,15 mm/m. Łaty powinny też mieć wyznaczony błąd miejsca zera.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji okresowych pomiarów kontrolnych używanego sprzętu.

W trakcie niwelacji geometrycznej należy stosować następujące zasady, których odzwierciedlenie musi znajdować się w dziennikach niwelacji:

### każdy odcinek mierzony jest dwukrotnie w kierunku głównym i powrotnym,

### liczba stanowisk na odcinku powinna być parzysta, aby na obu punktach końcowych stawiana była ta sama łata,

### pomiar odcinka w dwóch kierunkach powinien się zaczynać od obserwacji na inną łatę,

### długość celowej na stanowisku nie powinna przekraczać 50 m. W szczególnych warunkach terenowych (np. przejścia przez rzekę) lub w szczególnie dobrych warunkach obserwacyjnych i przy powiększeniu lunety niwelatora min. 30 x maksymalna długość celowej może wynosić 75 m,

### różnica długości celowych na danym stanowisku nie może być większa niż 0,8m,

### linia celowa powinna przebiegać minimum na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu, a w terenie falistym minimum 0,6 m nad terenem.

Wszystkim znakom szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej należy wyznaczyć współrzędne płaskie X, Y z dokładnością 0,10 m w obowiązującym w opracowaniu układzie współrzędnych. Współrzędne płaskie należy określić na podstawie bezpośredniego pomiaru metodą biegunową w oparciu o istniejące punkty osnowy poziomej podstawowej, szczegółowej i pomiarowej lub metodą satelitarną GNSS. Dla znaków ściennych dopuszcza się wyznaczenie współrzędnych płaskich na drodze rozmierzenia położenia znaku na budynku i obliczenia jego współrzędnych na podstawie danych wektorowych istniejącej mapy numerycznej otrzymanej z PODGiK.

# Pomiar i dokumentacja prac - pomiary sytuacyjne.

Przy pomiarze punktów osnowy wielofunkcyjnej techniką GNSS (wyłącznie dla współrzędnych poziomych) należy uwzględniać następujące warunki:

### pomiar należy wykonać co najmniej odbiornikami dwu-częstotliwościowymi;

### pomiar powinien być przeprowadzony w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej i z wykorzystaniem obserwacji wykonanych na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS;

### pomiar sieci należy wykonywać za pomocą zestawu co najmniej trzech odbiorników GNSS;

### nie mniej niż jedna trzecia wyznaczanych punktów musi posiadać obserwacje wykonane w dwóch niezależnych sesjach pomiarowych;

### minimalna liczba obserwowanych satelitów nie powinna być mniejsza niż cztery;

### w opracowaniu numerycznym wykorzystuje się sygnały satelitów znajdujących się powyżej 10º nad horyzontem.

Przed rozpoczęciem pomiaru należy zapewnić centryczne ustawienie instrumentu geodezyjnego lub centryczne i poziome ustawienie anteny nad wyznaczanym punktem, z dokładnością nie mniejszą niż 0,005 m. Wysokość anteny nad centrem przy pomiarach techniką GNSS należy określić z dokładnością nie mniejszą niż 0,002 m.

Przy pomiarach mimośrodowych elementy mimośrodu mierzy się z dokładnością zapewniającą wyznaczenie poprawek ze względu na mimośród z błędem średnim nie większym niż 1/3 wartości dopuszczalnego średniego błędu pomiaru kąta lub długości.

Długość sesji pomiarowej, przy założeniu, że warunki pomiaru są korzystne, musi być dostosowana do wymaganej dokładności i warunków terenowych na obserwowanych punktach. W przypadku niekorzystnych warunków zalecane jest wydłużenie czasu prowadzenia obserwacji.

W pomiarach sieci poligonowej należy wykorzystać instrumenty geodezyjne zapewniające średni błąd pomiaru kierunku mniejszy niż 20cc. Średni błąd pomiaru długości nie powinien być większy niż 0,01 m. Przy pomiarze ciągów poligonowych zalecana jest metoda trzech statywów.

Pomiar kąta wykonuje się w dwóch seriach; dopuszczalna różnica pomiędzy seriami nie powinna być większa niż 30cc. Pomiar długości boku wykonuje się w dwóch kierunkach; różnica pomierzonych długości z obu kierunków nie powinna być większa niż 0,015 m.

Niwelację punktów osnowy wielofunkcyjnej należy przeprowadzić wraz z niwelacją pozostałych punktów wysokościowych.

# Obliczenie, wyrównanie sieci, opracowanie wyników i zasilenie BDPZGIK.

Osnowę należy wyrównać metodą ścisłą we wszystkich układach obowiązujących w niniejszym opracowaniu, to jest PL-2000, PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH.

Do wyrównania osnów należy zastosować licencjonowany program posiadający akceptację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie (np.: GEONET autorstwa prof. R. Kadaja).

Obliczenia dla wysokości osnowy wielofunkcyjnej należy wykonać przy przyjęciu bezbłędności punktów nawiązania, z zastosowaniem wag charakteryzujących dokładności wykonanych pomiarów na poszczególnych odcinkach i liniach niwelacyjnych lub dla pojedynczych obserwacji wykonanych przy określeniu wysokości pojedynczych odosobnionych punktów wysokościowych. W wyniku wyrównania należy uzyskać wartości wyznaczanych wysokości punktów oraz ich charakterystykę dokładności, tj. mΔH oznaczające średni błąd pomiaru 1 km niwelacji i mH oznaczające błąd wysokości punktu. Wyniki wyrównania winny odpowiadać dokładnościom wymaganym przepisami dla szczegółowej osnowy wysokościowej, tj. średni błąd pomiaru 1 km niwelacji obliczony w procesie wyrównania sieci niwelacyjnej mΔH ≤ +- 4mm/km zaś błąd wysokości punktu mH <0,01 m.

Dla współrzędnych poziomych osnowy wielofunkcyjnej wyrównanie sieci należy wykonać metodą najmniejszych kwadratów osiągając dokładności przewidziane w obowiązujących przepisach.

Wyniki pomiaru, wyniki obliczeń i wyrównania należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej dla wszystkich oraz w formie analogowej dla wybranych przez Zamawiającego danych i raportów. W szczególności zachować formę papierową dla dokumentów sporządzanych ręcznie oraz dla wyników ostatecznych.

Przy opracowaniu formy elektronicznej dokumentacji prac należy zastosować zasady takie jak obowiązują przy tworzeniu PRDŹ dokumentów osnowy.

W BDPZGIK należy umieścić dane nowo-powstałej osnowy, tj.:

### nowe numery punktów osnowy (po przenumerowaniu) w układzie PL-2000,

### dotychczasowe numery punktów szczegółowych osnów;

### współrzędne i wysokości w układach obowiązujących w WT;

### błędy średnie współrzędnych po wyrównaniu;

### opisy topograficzne;

### fotografie przedstawiające usytuowanie punktu osnowy w terenie oraz umożliwiające identyfikację punktu;

### dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników tych obserwacji (wartości obserwowanych i wyrównanych, charakterystyk dokładnościowych obserwacji);

### datę utworzenia - data zapisania danych dotyczących punktu osnowy w bazie danych;

### źródło pochodzenia współrzędnych

### status punktu - stan znaków geodezyjnych, którymi stabilizowano punkt osnowy

### typ punktu osnowy;

### stabilizację punktu - rodzaj budowli lub urządzenia zabezpieczającego punkt osnowy;

### rodzaj punktu;

### klasę osnowy - cecha osnowy określająca jej znaczenie w pracach geodezyjnych i kartograficznych, kolejność włączania punktów osnowy do procesu wyrównania, a także dokładność określenia współrzędnych, wysokości lub innych wielkości po wyrównaniu obserwacji;

### godło mapy w PUWG PL-2000 w skali w 1:10 000 w odniesieniu do punktów osnowy szczegółowej;

### geodezyjny układ odniesienia;

### linie niwelacyjne (ciągi), odcinki niwelacyjne, przewyższenia, obserwacje;

### operat wynikowy w formie kopii cyfrowych wraz z zakresami przestrzennymi oraz metadanymi według zasad prowadzenia dokumentacji elektronicznej w BDPZGIK ustalonych w toku prac z Zamawiającym.

# Numeracja punktów osnowy.

Numerację punktów nowych prowadzić zgodnie z projektem osnowy.

Nowe numery punktów nadać zgodnie z poniższymi zasadami.

Zasady nadawania numeracji punktów:

### Pierwszy człon numeru punktu zawiera 6 cyfr określających godło arkusza w skali 1:10 000 w układzie „2000”, przy czym pierwsza cyfra określa numer pasa odwzorowania wynikający z podzielenia wartości południka osiowego „cyfra „6” dla wartości południka osiowego równej 18º; zaś trzy kolejne cyfry stanowi liczba całkowita ilorazu (xi–4920):5, gdzie xi oznacza współrzędną dowolnego punktu z obszaru odwzorowania arkusza 1:10 000, wyrażoną w kilometrach od równika; dwie kolejne cyfry stanowi liczba całkowita ilorazu (yi–332):8, gdzie yi oznacza współrzędną dowolnego punktu z obszaru odwzorowania arkusza 1:10 000, wyrażoną w kilometrach, bez początkowej cyfry oznaczającej numer pasa odwzorowawczego.﻿

### Drugi, jednocyfrowy człon numeru określa rodzaj osnowy, przy czym:

#### cyfra ”1” oznacza punkt osnowy poziomej;

#### cyfra ”2” oznacza punkt osnowy wysokościowej;

#### cyfra ”3” oznacza punkt osnowy grawimetrycznej;

#### cyfra ”4” oznacza punkt osnowy magnetycznej;

#### cyfra ”5” oznacza punkt osnowy wielofunkcyjnej.

### Trzeci człon numeru punktu tworzony jest zgodnie z następującą zasadą:

#### punktom szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej nadaje się pięciocyfrowy numer, którego pierwsze cztery cyfry z przedziału 1000–4999 oznaczają właściwy numer, a piąta cyfra oznacza numer kolejnego punktu w zespole (ekscentra), przy czym centr punktu oznacza się zawsze cyfrą 0;

#### punktom szczegółowej osnowy wysokościowej nadaje się czterocyfrowy numer z przedziału 5000-9999.

Na dokumentach geodezyjno-kartograficznych dopuszcza się stosowanie uproszczonej numeracji punktów - ograniczonej do drugiego i trzeciego członu, jeżeli z innych danych można jednoznacznie określić godło arkusza mapy. W uproszczonym numerze dla centra punktu nie podaje się ostatniej cyfry 0, oznaczającej centr znaku.

# Ujednolicenie wysokościowego systemu odniesień przestrzennych w BDPZGIK.

Na terenie Powiatu Świeckiego prowadzi się BDPZGIK, w której funkcjonują obiekty przestrzenne posiadające wysokościowe odniesienie przestrzenne w liczbie około 700000 szt. Baza ta jest prowadzona w sposób niejednolity w kontekście układów wysokościowych. Wynika to z tego, że przez szereg lat w dokumentacji PZGiK obowiązywało kilka układów wysokościowych lub układy te były nieokreślone, w tym: Kronsztad '60, PL-KRON86-NH oraz układy lokalne. Opracowywana przez lata wektorowa mapa zasadnicza oraz bazy danych BDOT500 i GESUT, obejmujące część powiatu, prowadzone są w układach wysokościowych, które określa Załącznik nr 4 - Wysokościowe układy współrzędnych dla obszarów gdzie w BDPZGIK istnieją dane numeryczne mapy zasadniczej. Jak wynika z treści Załącznika nr 4 dla żadnego obrębu ewidencyjnego na terenie powiatu nie można w sposób jednoznaczny określić układu wysokościowego a co za tym idzie jest to w gestii Wykonawcy. Jednolita realizacja układu wysokościowego na terenie powiatu była mocno zaburzona ze względu na niejednolitość materiałów źródłowych oraz ich niedookreślenie w kontekście układu wysokościowego. Dzięki wykonaniu pomiarów niwelacyjnych punktów istniejącej wysokościowej osnowy szczegółowej w jednolitym układzie wysokościowym (w układach obowiązujących w WT) Wykonawca będzie dysponował zestawem różnic pomiędzy wysokościami funkcjonującymi oraz otrzymanymi. Na podstawie wykonanych pomiarów wysokościowych Wykonawca sporządzi:

### wykaz odchyłek w celu określenia właściwego układu współrzędnych dla poszczególnych punktów istniejących osnów szczegółowych oraz dla poszczególnych obrębów lub obszarów powiatu,

### mapę zniekształceń w formie opracowania warstwicowego, na której określone zostaną zniekształcenia układu PL-KRON86-NH w stosunku do jego jednolitej realizacji na okoliczność pomiarów wykonywanych w ramach niniejszego zlecenia,

### model zniekształceń na podobieństwo modelu Hausbrandta dla ww. zniekształceń, to jest algorytm zgodny ze wzorem Hausbrandta zawierający pary punktów w układzie PL-2000 gdzie w funkcji współrzędnych poziomych wylicza się korektę wysokości w układach obowiązujących w WT.

Na podstawie wykazu odchyłek oraz mapy zniekształceń Wykonawca dokona rejonizacji obszarów powiatu z dokładnością nie mniejszą niż 50 m, przy pomocy której powiat zostanie podzielony na rejony obowiązujących układów współrzędnych mapy numerycznej a w szczególności. Na podstawie wykazu odchyłek Wykonawca dokona weryfikacji i określenia obszarów obowiązywania poszczególnych układów współrzędnych wykazanych Załączniku nr 4 do WT.

W porozumieniu z Zamawiającym, na podstawie opracowanego modelu zniekształceń, Wykonawca dokona transformacji wysokościowej wszystkich obiektów wysokościowych w BDPZGIK posiadających pionowe odniesienie przestrzenne w układzie PL-KRON86-NH w przypadku kiedy, w danym miejscu powiatu różnica pomiędzy wysokością katalogową reperu istniejącego a wysokością wyrównaną uzyskaną w ramach kampanii pomiarowej niniejszego zlecenia będzie większa niż 2 cm.

Przy wykonywaniu transformacji obiektów w BDPZGIK należy bezwzględnie zachować historię obiektów oraz ich topologiczną poprawność tak, by po użyciu narzędzia "Generator obiektów przestrzennych" funkcjonującego w interfejsie programowym systemu TurboEWID Zamawiający mógł wykonać analizę historii oraz określić pierwotną wysokość obiektu przed dokonaniem transformacji.

Działania służące ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych w zakresie współrzędnych wysokościowych należy udokumentować poprzez sporządzenie stosownych raportów w tym: wykaz punktów osnowy wysokościowej zawierający: nr punktu osnowy, wysokość w układzie pierwotnym oraz wysokość w układzie PL-EVRF2007, raporty zbiorcze - wykazy ilościowe przetransformowanych obiektów, opis matematyczny modelu, parametry dokładnościowe.

# Skład operatu technicznego.

## W wyniku prac należy wykonać operat techniczny, który będzie podlegał przekazaniu do Starosty Świeckiego, PODGiK w Świeciu. Operat techniczny winien zawierać następujące tomy:

### Tom I zawierający wyniki prac związanych budową BDSOG oraz inwentaryzacją terenową punktów wysokościowej osnowy szczegółowej, w tym:

#### zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,

#### zgłoszenie pracy geodezyjnej,

#### uzupełniony dziennik prac,

#### warunki techniczne,

#### wybrane przez Zamawiającego raporty i dokumenty wymienione w WT w formie poświadczonych wydruków,

#### wykazy, zestawienia opisane w WT w formie dokumentacji cyfrowej.

#### opisy topograficzne,

#### sprawozdanie techniczne z prac polowych i kameralnych.

### Tom II zawierający dane i informacje dotyczące projektu i realizacji osnowy wielofunkcyjnej na obszarze powiatu, w tym:

#### zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,

#### zgłoszenie pracy geodezyjnej,

#### uzupełniony dziennik prac,

#### warunki techniczne,

#### wybrane przez Zamawiającego raporty i dokumenty wymienione w WT w formie poświadczonych wydruków,

#### projekt osnowy wielofunkcyjnej - część opisowa i kartograficzna,

#### opisy topograficzne,

#### zawiadomienia o przekazaniu punktów pod ochronę,

#### dane pomiarowe, dzienniki, szkice,

#### obliczenia, wyrównanie, końcowe raporty,

#### inne raporty i zestawienia ustalone w toku prac,

#### sprawozdanie techniczne z prac polowych i kameralnych.

### Tom III zawierający dane i informacje dotyczące działań mających na celu ujednolicenie systemu wysokościowych odniesień przestrzennych powiatu, w tym zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, zgłoszenie pracy geodezyjnej, uzupełniony dziennik prac, wybrane przez Zamawiającego raporty i dokumenty wymienione w WT w formie poświadczonych wydruków i sprawozdanie techniczne.

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszych warunkach technicznych, Wykonawca prac jest zobowiązany dokonać stosownych uzgodnień z Zamawiającym.